## Slide 1: ENERGIA RINNOVABILE (fonti alternative – energie pulite – green energy)
Si definisce energia rinnovabile "una qualsiasi fonte energetica che si rigenera almeno alla stessa velocità con cui si utilizza". In accordo con l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) rientrano in questa categoria:
L'ENERGIA SOLARE
L'ENERGIA EOLICA
L'ENERGIA GEOTERMICA
L'ENERGIA DA BIOMASSA
L'ENERGIA IDROELETTRICA
In maniera più semplice possiamo indicare come FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, tutte quelle Fonti che si contrappongono alle energie tradizionali ottenute da fonti fossili sia perché potenzialmente "infinite", sia perché hanno un minore impatto sull'Ambiente.
Le rinnovabili, infatti, permettono di limitare le emissioni di CO2 la cui riduzione è il principale obiettivo fissato ad esempio da Protocollo di Kyoto (trattato internazionale in materia ambientale)

## Slide 2
Popolazione (demografo A.J.Coale) ed energia dal 1000 al 2000
(stime 2018: 7.6 miliardi, circa 14000 Mtep/anno)
≈254 milioni
1 miliardo
6 miliardi
Consumo energetico (Mtep/anno)
Popolazione
Popolazione mondiale:
Anno Milioni
0 160
500 255
254
460
770
1000
1900 1522

## Slide 3
1- Scenario Stabile
Emissioni costanti pari a quelle emesse nel 2000
2- Tecnologie pulite
Scenario con crescita demografica zero e sviluppo economia e servizi e impiego di tecnologie pulite
3 – Mix di fonti energetiche
Rapida crescita demografica ed economica, impiego di tecnologie più efficienti e pulite, equilibrio nell’ impiego fra diverse fonti energetiche
4. Differenziazione tra le regioni
Drastica differenziazione tra lo sviluppo demografico ed economico delle diverse regioni
SCENARI FUTURI - RISCALDAMENTO GLOBALE

## Slide 4
LE CAUSE DELL’ EFFETTO SERRA

## Slide 5
QUADRO AMBIENTALE
LO STATO ATTUALE

## Slide 6: Impiego delle fonti rinnovabili nel mondo
Ripartizione tra le fonti della produzione mondiale d’energia primaria nel 2003

## Slide 7: Contributo relativo delle varie fonti rinnovabili alla produzione di energia primaria nel 2003

## Slide 8: Consumi globali d’energia da fonti rinnovabili per settori nel 2000
Produzione di energia elettrica dalle varie fonti nel 2000
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2003

## Slide 9: Andamento dei consumi lordi di energia primaria per fonte in Unione Europea
1995
2000
Proiezione al 2010 del Libro Bianco

## Slide 10
L’Unione Europea a 27 presenta attualmente una dipendenza dalle importazioni d’energia per oltre il 50% del suo fabbisogno;
QUADRO ENERGETICO EUROPEO
ENEA: Rapporto Energia e Ambiente (Aprile 2007)
LO STATO ATTUALE

## Slide 11: Ripartizione tra le varie fonti dei consumi lordi di energia primaria in Italia

## Slide 12
ENEA: Rapporto Energia e Ambiente (Aprile 2007)
LO STATO ATTUALE IN ITALIA

## Slide 13
GSE – Gestore Sistema Elettrico (Aprile 2007)

## Slide 14
ENEA: Rapporto Energia e Ambiente (Aprile 2007)
LO STATO ATTUALE IN ITALIA
QUADRO ENERGETICO

## Slide 15
ENEA: Rapporto Energia e Ambiente (Aprile 2007)
LO STATO ATTUALE IN ITALIA

## Slide 17
FONTI | PRO | CONTRO
CARBONE | Produce un'energia doppia rispetto al legno | È una fonte non rinnovabile, che si sta esaurendo, si stima che sia ancora disponibile per circa 300 anni. È estremamente inquinante
PETROLIO E GAS | Ha un elevato potere energetico ed è la principale fonte di energia utilizzata | È una fonte non rinnovabile, che si sta esaurendo, si stima che sia ancora disponibile per circa 40 anni. È molto inquinante
URANIO | Ha un potere energetico elevatissimo, molto superiore a quello del petrolio | È una fonte non rinnovabile. È estremamente inquinante, i residui radioattivi rimangono pericolosi per centinaia di anni e non c'è modo di renderli innocui o sbarazzarsene
SOLE | È inesauribile, è diffusa in tutto il mondo, non inquina e non produce residui | È una fonte non continua, perchè soggetta ai cicli giorno/notte e alle condizioni atmosferiche. Il suo utilizzo ha costi elevati. Ha un elevato impatto ambientale, perchè per produrre grandi quantitativi di elettricità è necessario coprire grandi aree con celle fotovoltaiche
VENTO | È inesauribile, non produce residui, non inquina | Solo alcuni luoghi sono adatti. Gli impianti eolici hanno costi di realizzazione molto alti. Necessita di ampie superfici e ha un elevato impatto ambientale
ACQUA | È abbondante e assolutamente pulita | È disponibile solo dove esistono fiumi e bacini idrici. La costruzione di dighe può avere forti impatti ambientali
GEOTERMIA | È una fonte inesauribile, molto adatta alla produzione di energia termica. Gli impianti termici a bassa entalpia, possono garantire il riscaldamento d’inverno e la refrigerazione in estate | Solo alcune zone permettono lo sfruttamento di questo tipo di energia. La Toscana è la regione leader nell’energia geotermica
BIOMASSE | Sono fonti rinnovabili | Producono poca energia, per cui sono adatte a piccoli fabbisogni energetici
IDROGENO | Non inquina, è inesauribile, ha un alto contenuto energetico, è accumulabile, può essere utilizzato in ogni paese del mondo | Richiede tecnologie specifiche e ancora in fase di sperimentazione, risulta pericoloso in determinate situazioni, deve essere ricavato da altre fonti

## Slide 18: LA BOLLETTA ENERGETICA
La bolletta energetica italiana complessiva costerà 65 miliardi di Euro nel 2012 (3,9% del PIL nazionale). Dell’energia di cui abbiamo bisogno produciamo solo il 12%, per il restante 88% dipendiamo totalmente dall’estero. Di quest’ultima quota, il 76% viene prodotto grazie all’importazione di gas, petrolio e carbone ed il 12% comprato direttamente dai paesi vicini (dati 2011). Risultato: in Italia l’energia prodotta costa il 60% in più della media europea.
(questo inverno consumo RECORD di 460 milioni di metri cubi al giorno di metano)

## Slide 19: Fonti energetiche Forme di energia che si trovano in natura: - energia solare nelle sue diverse forme (radiazione diretta, vento, biomasse, salti idrici, geotermia, onde); - combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale); - materiali fissili (uranio prevalentemente). Statistiche sulle fonti energetiche: riguardano solo le fonti commerciali. Usi finali dell’energia Forme di energia utilizzate: - energia termica; - energia meccanica; - energia elettrica. Per convertire le fonti nelle forme finali utili: macchine e impianti di conversione energetica.

## Slide 20: Fonti rinnovabili e non rinnovabili Fonti rinnovabili = fonti che saranno disponibili per un tempo indefinito, in quanto il loro flusso dipende dai cicli naturali; tipicamente: energia solare nelle sue diverse forme. Fonti non rinnovabili = fonti che si sono formate in tempi lunghissimi e che costituiscono delle scorte; la loro disponibilità si riduce nel tempo man mano che esse vengono utilizzate; tipicamente: i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale).

## Slide 21: Fonti e vettori energetici Idrogeno ed elettricità sono prodotti di trasformazione, cioè sono vettori energetici, non fonti. L’idrogeno esiste in natura, ma non allo stato libero, bensì solo in composti che lo contengono (acqua, idrocarburi). L’idrogeno quindi non è una fonte, ma è un combustibile: - potrà dare un contributo locale alla riduzione dell’impatto ambientale; ma non un contributo come fonte; - sarà un vettore importante, capace di condizionare, almeno in parte, i metodi di trasporto e uso dell’energia, però a lungo termine (siamo ancora molto lontani).

## Slide 22: I principi della termodinamica (espressi in modo divulgativo) 1° principio L’energia non si crea, né si distrugge, ma soltanto si trasforma da una forma ad un’altra. Ciò avviene negli impianti di conversione energetica. Sotto questo aspetto le diverse forme di energia sono equivalenti; per ciascuna di esse si possono usare le stesse unità di misura. Ma … 2° principio E’ impossibile convertire integralmente energia termica in energia meccanica: si può attingere energia termica da una fonte ad una certa temperatura e convertirne una parte in energia meccanica; la parte rimanente deve essere rilasciata sotto forma termica verso un ambiente a temperatura inferiore. La conversione di energia termica in energia meccanica è di fondamentale importanza nella nostra società. I rendimenti di questa trasformazione hanno subito un’evoluzione importante nel tempo, con il progredire della tecnologia. Come “difendersi” in parte dal 2° principio: la cogenerazione.

## Slide 23: Trasformazione di energia termica in energia meccanica (elettrica) Evoluzione storica dei rendimenti Anno Rendimento 1700 0,5-1,0 % macchina a vapore di Newcomen (1712), poi di Watt (1756) e di Smeaton (1772) 1800 5,0 macchina a vapore 1850 10,0 macchina a vapore 1900 20,0 macchina a vapore 1950 36,0 centrale a vapore 1970 40,0 centrale a vapore, grosso motore Diesel 2000 40,0 turbina a gas 2000 52,0 centrale a ciclo combinato 2013 60,0 centrale a ciclo combinato

## Slide 24: I combustibili fossili Carbone - uso massiccio dopo l’invenzione della macchina a vapore; - combustione relativamente difficile (oggi si usa polverizzato); - contiene molto carbonio (produce molta CO2); - è solido, quindi il trasporto è relativamente costoso. Petrolio - elevata densità di energia  economico lo stoccaggio e il trasporto via oleodotto o via nave; - viene convertito in prodotti diversi (olio pesante, gasolio, benzina, ecc.); si presta ad usi diversi; - brucia con maggiore facilità e produce meno CO2 del carbone. Gas naturale - bassa densità di energia  costoso lo stoccaggio e il trasporto via gasdotto (stato gassoso) o via nave (liquefatto); - brucia con facilità e produce meno CO2 del petrolio.

## Slide 25: L’energia, l’uomo e l’ambiente - L’energia è il motore della vita, dei fenomeni naturali, delle attività umane. - L’energia ha condizionato lo sviluppo della storia e dell’umanità: infatti c’è correlazione tra il consumo energetico, l’andamento della popolazione e i principali parametri dell’economia. - Lo sviluppo della popolazione e le attività umane hanno condizionato e modificato l’ambiente. N.B. Gli animali si adattano all’ambiente; l’uomo invece tende a modificarlo per renderlo adatto ai suoi bisogni. Ciò si può fare entro certi limiti: è uno dei problemi cruciali del presente e del futuro.

## Slide 26
Evoluzione della popolazione
e dei consumi energetici
200 milioni
1 miliardo
6 miliardi
Consumi di energia (Mtep/anno)
Popolazione mondiale
1800: carbone 1850: petrolio 1900: gas naturale 1950: en. nucleare

## Slide 27: Ripartizione approssimativa della popolazione mondiale nel 2010 (stime ONU) (7 miliardi a inizio 2013; previsti 9-10 nel 2040) Asia 4150 milioni (60.8 %) Africa 984 milioni (14.4 %) Europa 720 milioni (10.5 %) America latina 595 milioni ( 8.7 %) USA e Canada 348 milioni ( 5.1 %) Oceania 35 milioni ( 0.5 %) ---------------- 6832 milioni Alla fine del 2012 la Cina (circa 1350 milioni) e l’India (circa 1200 milioni) contavano da sole poco meno del 40% della popolazione mondiale

## Slide 28: Le fonti rinnovabili: quali sono? (1) - Risparmio energetico: importante, anche se non è una vera fonte; consente di prolungare la durata delle fonti non rinnovabili. - Energia idroelettrica: molto conveniente, ma quasi saturata in Italia - Energia solare diretta: solare termico (maggiori rendimenti) solare fotovoltaico (minori rendimenti); interessante quando integrato nell’edificio - Energia eolica: si, ma marginale in Italia - Energia geotermica: molto conveniente dove c’è, ma ce n’è poca; interessanti gli usi innovativi su piccola scala abbinati a pompe di calore (ancora molto costosi) - Energia delle maree: solo in località con forti escursioni di livello - Energia delle biomasse: coltivazioni energetiche: si, ma quantità di energia limitate materie legnose: si, se non si deforesta; attenzione alle emissioni rifiuti: devono essere utilizzati con tecniche adeguate

## Slide 29: Le fonti rinnovabili (2) PREGI: - Sono rinnovabili, cioè non si esauriscono - Contribuiscono poco all’inquinamento DIFETTI: - Bassissima densità di potenza: è fuorviante fare assegnamento sull’energia globalmente disponibile, senza considerare la potenza per unità di superficie e il momento in cui questa è utilizzabile - Discontinuità e imprevedibilità (bisogna installare sistemi alternativi per fronteggiare le indisponibilità) - Rendimenti bassi QUINDI: - non possono fare miracoli  contributi locali (di nicchia) - però dobbiamo continuare con la ricerca

## Slide 30: Le fonti rinnovabili (3) Esempi di reale potenzialità sul territorio italiano (301000 km2) Supponiamo di voler produrre il fabbisogno elettrico italiano (330·109 kWh/anno) con: - legna in centrali a biomassa  servono 1,5·106 km2 di boschi; - aeromotori  servono 233.000 macchine da 1 MW, ammesso che il vento soffi sempre a 10 m/s; - pannelli fotovoltaici: servono 240.000 MW  6000 km2 (di cui 2000 di pannelli da pulire ogni 15-20 giorni!). - biodiesel: supponiamo di sostituire il fabbisogno italiano per i trasporti (42 Mtep) con biodiesel (1 ton/ettaro): servono 480.000 km2 di colture. Per le fonti intermittenti ci vogliono sistemi integrativi: non sempre la potenza è disponibile quando serve.

## Slide 31: La questione degli incentivi - Gli incentivi servono a far decollare una tecnologia se questa è utile. - Quindi vanno adottati per tempi limitati, non per tempi indefiniti. - Non devono essere troppo alti, per non distorcere eccessivamente il mercato e provocare iniziative non condivisibili. - Ogni tecnologia, a regime, deve autosostenersi.

## Slide 32: Le fonti: servono tutte o no? Servono tutte perché: - la popolazione cresce - il consumo pro-capite cresce nei Paesi in via di sviluppo - nessuna fonte può risolvere i problemi energetici dell’umanità - ciascuna fonte è adatta a determinati usi - l’integrazione delle fonti favorisce uno sviluppo equilibrato ed armonico della tecnologia e del sistema economico - le diverse fonti hanno impatti diversi sull’ambiente, sull’economia, sugli aspetti sociali Attenzione: quando si parla di innovazione nel settore energetico non significa solo “fonti rinnovabili” (in quanto innovative), ma anche “usi innovativi delle fonti tradizionali”.

## Slide 33: Sostenibilità I pilastri della sostenibilità: - risorse necessarie per sostenere la popolazione (energia, cibo, acqua, materiali, ecc.) - aspetti ambientali - aspetti economici - aspetti sociali Devono essere considerati tutti quando si parla di sviluppo sostenibile. In questo periodo di crisi globale particolare attenzione deve essere dedicata agli aspetti socio-economici. Tutte le risorse richiedono energia per essere utilizzate. Perciò l’energia è la risorsa fondamentale.

## Slide 34: Italia 2010 23° Paese per numero di abitanti (60.5 milioni) 13° Paese per consumo totale di energia (172.05 Mtep/anno) 10° Paese per consumo di energia pro-capite (2,84 tep/ab.anno) 9° Paese per consumo elettrico pro-capite (4930 kWh/ab.anno)

## Slide 35: Italia 2010: energia elettrica Con quali impianti si produce l’energia elettrica ? TWh % centrali termoelettriche1 221.0 66.9 centrali idroelettriche 53.8 16.3 centrali geotermoelettriche 5.0 1.5 centrali solari/eoliche 10.9 3.3 saldo import-export 44.2 13.4 assorbimento pompaggi -4.5 -1.4 ------- ------- totale energia richiesta 330.4 100.0 L’energia nucleare è assente (apparentemente), ma quella importata è prevalentemente nucleare. 1 Alimentate da combustibili fossili: petrolio, gas naturale, carbone

## Slide 36: Quali strategie per l’Italia? - risparmiare energia in molti modi diversi: • recuperare energie non utilizzate (cogenerazione, rifiuti, mini-idro) • razionalizzare i consumi in tutti i settori • sostituire gli impianti obsoleti con impianti ad alto rendimento • razionalizzare l’organizzazione dei sistemi d’impiego dell’energia; scaglionare i consumi (tariffe) • gestire correttamente gli impianti di produzione ( medio) - diversificare le fonti energetiche: • più carbone (con le moderne tecnologie di abbattimento degli inquinanti) • meno petrolio • uso oculato del gas • valutare l’eventuale ripresa di un piano nucleare • sviluppo delle fonti rinnovabili • seguire l’evoluzione delle tecnologie per l’uso di fonti oggi non competitive (scisti bituminosi, ecc.) - incentivare la ricerca: vi sono ancora molti spazi per l’innovazione - promuovere cultura energetica a tutti i livelli

## Slide 37
Confronto emissioni

## Slide 38: RENEWABLE RESOURCES
Renewable resources are natural resources that can be replenished in a short period of time.
● Solar ● Geothermal
● Wind ● Biomass
● Water

## Slide 39
Sole

## Slide 40
Fonti alternative di energia
L’interesse per la ricerca di fonti alternative di energia è nato con la crisi petrolifera del 1973, che ha messo in evidenza la limitatezza delle riserve di combustibili fossili, e si è poi fatto più consistente in seguito alla presa di coscienza da parte dei governi e delle organizzazioni internazionali di cooperazione – quali ONU, OCSE, AIE – dei pressanti problemi di inquinamento e degrado ambientale che affliggono il globo terrestre e ai quali la produzione di energia termoelettrica contribuisce massicciamente.
Per ridurre il consumo di combustibili fossili, due sono le alternative possibili: l'energia nucleare e le energie rinnovabili. Dopo l'incidente di Černobyl, che ha avuto un violento impatto sull'opinione pubblica, in molti paesi è stato sospeso o ridotto il funzionamento delle centrali nucleari, ritenute pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente.
L’attenzione dei ricercatori si è rivolta dunque verso fonti rinnovabili, ovvero quelle risorse le cui scorte sono illimitate, da sempre utilizzate dall’uomo come forma di energia, mediante processi che non rischiano di provocare pesanti inconvenienti di contaminazione o pericolo per il genere umano o per l’ambiente.
Ciò è vero sia per le fonti rinnovabili il cui sfruttamento è già consolidato, quali l’energia solare, l’energia eolica e l’energia geotermica, sia per quelle il cui utilizzo è ancora in fase di studio, quali l’energia immagazzinata negli oceani e dalle biomasse.
LE FONTI RINNOVABILI
L'energia solare
Per sottolineare il valore di questa fonte di energia, basti pensare che senza di essa non si sarebbe verificata la formazione di biomasse e quindi dei combustibili fossili come carbone, petrolio, gas naturale, né sarebbe possibile lo sfruttamento del legno. Le biomasse possono inoltre essere utilizzate per la produzione di metano o di alcol, attraverso processi di fermentazione o distillazione. Accumulata nell'atmosfera terrestre, negli oceani e negli organismi vegetali è fondamentale per la maggior parte dei processi vitali e dei fenomeni fisici che hanno luogo sulla Terra: è ad esempio indispensabile nel processo di fotosintesi che consente lo sviluppo della vita vegetale; è importante per il ciclo idrologico cui sono associate le precipitazioni; è responsabile dei venti, tuttora utilizzati come risorsa locale di elettricità.

## Slide 41
- 2 -
L'energia solare accumulata negli oceani dà luogo a gradienti verticali di temperatura che, inquadrati nell'ambito di un ciclo termodinamico, potrebbero forse essere sfruttati per produrre energia meccanica trasformabile in elettricità; questa possibilità, finora puramente teorica, richiederebbe l'impiego di dispositivi di dimensioni colossali.
Per sfruttare la radiazione solare si ricorre a impianti a pannelli solari, o collettori solari. L'energia così ottenuta può essere usata sotto forma di calore per riscaldare un gas o un fluido, oppure può essere convertita direttamente in elettricità sfruttando l'effetto foto- voltaico e le proprietà fisiche di particolari materiali.
Collettori a pannello: utilizzano l’energia solare per riscaldare un fluido termovettore, come ad esempio l’acqua. Dopo aver assorbito calore passando attraverso tubi a serpentina collocati nel pannello, il fluido restituisce l'energia assorbita, da utilizzare per i diversi impieghi domestici, attraverso uno scambiatore; infine il fluido viene nuovamente convogliato nel pannello per mezzo di una pompa, in modo da chiudere il ciclo.
Collettori a concentrazione: per particolari applicazioni industriali sono necessari collettori più complessi e costosi che, focalizzando i raggi solari incidenti in un'area ristretta, permettano di raggiungere temperature di diverse centinaia o addirittura migliaia di gradi.
Celle fotovoltaiche o celle solari: realizzate con sottili lamelle di silicio cristallino, arseniuro di gallio o altri materiali semiconduttori, convertono la radiazione solare direttamente in elettricità con rendimento superiore al 30%. Gli impieghi attuali delle celle solari sono limitati a dispositivi di bassa potenza che non possono essere riforniti di energia, come gli strumenti a bordo di sonde spaziali.
Centrale solare di tipo termico

## Slide 42
L’apporto totale costante di potenza solare alla superficie terrestre è pari a
80.000 TW
il consumo umano di energia fossile equivale a un flusso di potenza pari a
5 TW

## Slide 43
IL SOLE INVIA SULLA TERRA
1,5 MILIARDI DI MILIARDI DI KWh/anno
(come 170 milioni di centrali nucleari)

## Slide 44
25%
38%
PHOTOSYNTHESIS
(BIOMASS ENERGY)
CULTIVATED
AREA
NON CULTIVATED
AREA
ATMOSPHERE
ABSORPTION
15%
20%
CLOUD
REFLECTION
2%
12.100
KWh/m2a
DISPONIBILITÀ DI ENERGIA SOLARE IN ITALIA

## Slide 45: Elettricità da … Il SOLE – Effetto Fotovoltaico
Le celle fotovoltaiche trasformano l’energia solare in energia elettrica usando materiali semiconduttori

## Slide 46: Il SOLE – Impianti fotovoltaici
Esempi Applicativi
Casa autosufficiente
Impianto fotovoltaico
a terra

## Slide 47: Energia termica da … Il Sole – Solare Termico
Un pannello solare
L’energia del Sole si può facilmente convertire in calore. Floricoltori e agricoltori da tempo sfruttano il fenomeno nelle serre.

## Slide 48: Energia Elettrica da … Il Sole – Solare Termodinamico 1
Progetto Archimede
I raggi del sole convogliati da specchi scaldano dei sali. Questi mantengono il calore a lungo e creano vapore.
Vapore - aumento di pressione – turbine - alternatore ed Energia Elettrica

## Slide 49: Energia Elettrica da … Il Sole – Solare Termodinamico 2
Planta Solar 20 Siviglia- Spagna
I raggi del sole convogliati da specchi scaldano un fluido termovettore contenuto in un unico contenitore. Si hanno temperature più alte

## Slide 50: PASSIVE SOLAR HEATING
Passive solar heating – captures sunlight directly with a structure and converts it to low-temperature heat for space heating.
Advantages Disadvantages
1. save money 1. expensive for initial costs
2. create 2-5 more jobs/unit of electricity 2. aesthetically not pleasing
3. eliminate/reduce fossil fuels 3. latitude
4. less pollution
5. less environmental damage

## Slide 51: PASSIVE SOLAR HEATING

## Slide 52: ACTIVE SOLAR HEATING
Active solar heating – specially designed collectors absorb solar energy and fan/pump distributes energy to parts of a building to meet space/water heating needs.
Advantages Disadvantages
1. save money 1. expensive for initial costs
2. create 2-5 more jobs/unit of electricity 2. aesthetically not pleasing
3. eliminate/reduce fossil fuels 3. latitude
4. less pollution
5. less environmental damage

## Slide 53: ACTIVE SOLAR HEATING

## Slide 54: SOLAR POWER TOWER
Solar Power Tower –huge arrays of computer controlled mirrors that track the sun and focus sunlight on a central heat collection tower. (Mojave desert in California)
Advantages Disadvantages
Cost will drop as Costs 8X more to
Technology improves build

## Slide 55: SOLAR POWER TOWER

## Slide 56: SOLAR THERMAL PLANT
Solar Thermal Plant – sunlight is collected and focused on oil-filled pipes that run through the middle of curved solar collectors.
Advantages Disadvantages
1. Can generate temperatures high 1. central receivers are
enough for industrial processes expensive to operate.
2. can supply back-up electricity
3. cheaper than nuclear

## Slide 57: SOLAR THERMAL PLANT

## Slide 58: SOLAR COOKER
Solar Cooker – focuses and concentrates sunlight in a box typically covered in glass to trap infrared radiation waves to cook food in rural villages in developing countries.
Advantages Disadvantages
Does not reduce deforestation 2-4 hours to cook average meal.

## Slide 59: SOLAR COOKER

## Slide 60
Vento

## Slide 61: LE CENTRALI EOLICHE

## Slide 62
IL VENTO
VENTO
E’ lo spostamento di masse d’aria dalle zone ad alta pressione verso le zone a bassa pressione
E’ una delle più antiche fonti di energia
ILLIMITATA
Utilizzato per far funzionare parchi eolici di diverse dimensioni

## Slide 63: IL VENTO, UTILIZZATO FIN DALL’ ANTICHITA’
Il vento ha svolto per molto tempo un ruolo importante nella storia della civiltà umana. Il primo uso conosciuto del vento risale a 5000 anni fa, in Egitto, dove si usavano barche a vela per attraversare il Nilo. Un altro antico utilizzo riguarda il mulino a vento.
Più recentemente tra il 1930 ed il 1940 vennero costruite migliaia di piccole turbine eoliche negli Stati Uniti per la produzione di energia elettrica per l’illuminazione delle fattorie, per caricare batterie elettriche o per alimentare apparecchi radio. Queste turbine eoliche non erano collegate a nessuna rete elettrica e servivano per utilizzare energia elettrica in zone lontane dalle grandi città.
Negli anni successivi al 1950 però la rete elettrica pubblica venne estesa anche in zone precedentemente inaccessibili e anche questo tipo di turbine eoliche rimase senza mercato per i venti anni successivi.
All’inizio degli anni ‘70 l’interesse per le turbine eoliche si risveglia. Si comincia a parlare di “fine del petrolio” e si fanno le prime previsioni sulle conseguenze dell’inquinamento atmosferico a causa della massiccia combustione di petrolio e derivati del petrolio. E’ l’inizio di una nuova rivoluzione nel campo dell’energia eolica. In molti paesi del mondo vengono portati avanti dei programmi energetici che prevendono lo sfruttamento dell’energia eolica. Da questo momento in poi i tipi di turbina eolica che vengono sviluppati sono innumerevoli, alla ricerca di una sempre migliore efficienza nello sfruttamento dell’energia del vento.

## Slide 64
L'energia eolica è una forma di energia alternativa che può essere utilizzata solo in zone molto ventose dove sono abbastanza regolari la direzione e l'intensità del vento che deve superare 12 Km/h . L'energia eolica sta avendo un incremento del suo utilizzo pari al 20% . Il record dell'utilizzo del vento come fonte energetica appartiene al Nord America seguito dalla Germania.
L’energia eolica e i maggiori produttori

## Slide 65: COME FUNZIONA UNA CENTRALE
Una centrale eolica è costituita essenzialmente da turbine rotanti dette aeromotori eolici o aerogeneratori che con il loro movimento inducono un campo elettromagnetico producendo energia elettrica. Nell’incontro con le pale della turbina, il vento perde circa il 40% della propria energia cinetica, che viene utilizzata per azionare la turbina; l’energia meccanica prodotta viene poi trasformata in energia elettrica dal generatore. L’energia elettrica prodotta viene convogliata al suolo attraverso cavi elettrici; sempre al suolo vengono inviati mediante opportuni cavi i segnali necessari per il controllo del corretto funzionamento dell’aerogeneratore.

## Slide 66
I due tipi principali di aero-motore si distinguono per la direzione dell'asse del rotore, che può essere orizzontale o verticale. Quelli ad asse orizzontale, che somigliano di più ai tradizionali mulini a vento, sono sistemati alla sommità di un'alta torre e da lì azionano, mediante una trasmissione a ruote dentate, l'albero del generatore di corrente collocato nell'interno, a livello del terreno. Il diametro del rotore, generalmente a tre pale profilate come quelle di un'elica aerea, può variare da poco più di un metro a cinque metri. Un sistema direzionale che sfrutta il principio della banderuola mantiene controvento il piano del rotore.
Di regola, i moderni aero-generatori entrano in azione quando la velocità del vento si avvicina ai 20 km/h, esprimono il massimo rendimento fra 40 e 50 km/h, e si disattivano intorno ai 110 km/h. Il problema maggiore che deve affrontare la produzione di energia eolica, infatti, è la naturale incostanza dei venti, che si traduce in un funzionamento discontinuo degli aero-generatori. Per questo motivo, sono ritenute adatte all'installazione di aero-generatori soltanto le località caratterizzate da una velocità media annua del vento di almeno 21 km/h.
Aerogeneratore

## Slide 67: APPLICAZIONI
L’energia eolica viene sfruttata da piccoli impianti locali, in cui l’energia elettrica prodotta viene utilizzata sul posto, oppure può essere utilizzata per far funzionare parchi eolici di diverse dimensioni, che immettono l’energia elettrica direttamente in rete.
Il tipo di energia prodotta, non è di tipo continuativo ma ad intermittenza, e questo ne rende l’uso adatto solo al sostegno o ad altre fonti di energia e non le può sostituire completamente. La tecnologia eolica potrebbe sembrare semplice da realizzare, esistono invece una grande varietà di aerogeneratori, dalle piccole taglie ad altre decisamente più grandi che possono arrivare a generare anche 2-4 MW che spesso sono parte di grandi parchi eolici.

## Slide 68: FUNZIONAMENTO
Gli aerogeneratori sono TUTTI connessi tra loro attraverso un sistema di cavi interrati
Ad ogni impianto è associata una cabina/stazione di controllo che a sua volta connessa alle rete elettrica nazionale.
Gli aerogeneratori sono costituiti essenzialmente da una navicella o gondola, alla quale e' connesso un rotore
Al soffiare del vento il rotore gira e aziona a sua volta il generatore elettrico, tramite un moltiplicatore di giri , che ha la funzione di trasformare l'energia meccanica in energia elettrica.
Dal rotore, l'energia cinetica del vento viene trasmessa a un generatore di corrente collegato ai sistemi di controllo per regolare la produzione elettrica
Dopodiché L'energia elettrica prodotta viene convogliata al suolo attraverso cavi elettrici
(Per il corretto funzionamento dell’aerogeneratore mediante opportuni cavi vengono inviati segnali necessari per il controllo)

## Slide 71: Esistono due tipi di generatori eolici:
GENERATORE AD ASSE ORIZZONTALE : un generatore eolico ad asse di rotazione orizzontale al suolo è formato da una torre in acciaio di altezze tra i 60 e i 100 metri sulla cui sommità si trova un involucro (gondola) che contiene un generatore elettrico azionato da un rotore a pale lunghe 20 metri circa. Esso genera una potenza molto variabile, che può andare da pochi KW fino a 5-6 MW, in funzione della ventosità del luogo e del tempo.
GENERATORE AD ASSE VERTICALE: un generatore eolico ad asse di rotazione verticale al suolo è un tipo di macchina eolica contraddistinta da una ridotta quantità di parti mobili nella sua struttura, il che le conferisce un'alta resistenza alle forti raffiche di vento, e la possibilità di sfruttare qualsiasi direzione del vento senza doversi orientare continuamente. È una macchina molto versatile, adatta all'uso domestico come alla produzione centralizzata di energia elettrica nell'ordine del megawatt (una sola turbina soddisfa il fabbisogno elettrico mediamente di circa 1000 case). In linea generale, il loro rendimento è decisamente inferiore rispetto a quello dei generatori con asse orizzontale e ciò ne ha limitato moltissimo la diffusione. Gli impianti esistenti sono infatti quasi tutti ad asse orizzontale.

## Slide 72: I rotori sono ad asse orizzontale possono essere:
•monopala: con contrappeso: sono le più economiche, ma essendo sbilanciate generano rilevanti sollecitazioni meccaniche e rumore; sono poco diffusi.
•bipala: hanno due pale poste a 180° tra loro ovvero nella stessa direzione e verso opposto. Hanno caratteristiche di costo e prestazioni intermedie rispetto alle altre due tipologie; sono le più diffuse per installazioni minori
•tripala: hanno tre pale poste a 120° una dall'altra: sono costose, ma essendo bilanciate, sono affidabili e silenziose.
Le pale più utilizzate sono realizzate in fibra di vetro o lega di alluminio ed hanno un profilo simile a un'ala di aereo. La gondola è posizionata sulla cima della torre e può girare di 180° sul proprio asse orientandosi nella direzione opportuna secondo quella del vento.

## Slide 73: Tipologie di impianti eolici
Eolico on-shore
Eolico off-shore
Minieolico e microeolico

## Slide 74
Eolico on-shore
Si tratta dell'eolico più diffuso e sono posizionati su località in genere distanti almeno 3 km dalla più vicina costa. Questi impianti producono da 20 KW a 20 MW e possono essere connessi sia alla rete “pubblica” sia su una rete isolata per alimentare utilizzatori locali

## Slide 75: Eolico off-shore
Sono gli impianti installati ad alcune miglia dalla costa di mari o laghi, per meglio utilizzare la forte esposizione alle correnti di queste zone.

## Slide 76: Minieolico e microeolico
Gli impianti minieolici hanno una potenza nominale che va dai 20 ai 200 KW; gli impianti microeolici invece sono quelli la cui potenza nominale non raggiunge i 20 KW; sono impianti utilizzati per usi domestici o per esigenze di piccole imprese. Non sono molto diffusi a causa del loro elevato costo di installazione e delle ristrettezze normative relative a quest'ultimo.
Gli impianti più grandi sono invece denominati wind-farm (fattorie a vento) o anche parchi eolici; le wind-farm sono vere e proprie centrali elettriche costituite da più aerogeneratore tra loro collegati e posizionate a distanze ben precise l' uno dall'altro allo scopo di evitare il cosidetto fenomeno dell'interferenza aerodinamica, che può creare due tipi di problemi; il primo è legato all'incremento della turbolenza sui generatori che fanno parte del parco eolico; il secondo è invece legato alle perdite di potenza.

## Slide 77: ESEMPI APPLICATIVI IN ITALIA
In Italia ci sono oltre 200 parchi eolici che producono appena l' 1% dell' energia elettrica del paese, concentrati soprattutto al sud, in particolare in Sardegna. I più importanti sono: * Accadia (FG)
Albanella (SA)
Andretta (AV)
Cocullo (AQ), 37 areogeneratori da 850 Kw
Cortale (CZ), impianto "Serra del Gelo" con 7 aerogeneratori da 850 KW cad.
Cutigliano (PT), presso la Doganaccia, 11 areogeneratori da 15 Mw
Durazzano (BN), 7 areogeneratori da 2 Mw
Florinas (SS), 10 areogeneratori da 2 Mw
Fossato di Vico (PG)
Greci (AV)
Montemignaio (AR) presso il Monte Secchieta, 3 areogeneratori da 1,8 Mw
Parco Eolico del Monte Vitalba (PI) 7 aereogeneratori, Potenza Totale 12 Mw
Pedagaggi/Carlentini (SR)
Poggio Imperiale (FG), in funzione entro il 2007
Porto Torraes (SS), presso la centrale di Fiumesanto
Sant'Agata di Puglia (FG) vari siti
Scansano (GR) loc. Poggi Alti, 10 aerogeneratori da 2 Mw, attivi da gennaio 2007
Sclafani Bagni (PA), 10 areogeneratori da 7,26 Mw
Siculiana (AG)
Surbo (LE), 36 MW (progetto Lecce 3, attivazione prevista nel marzo 2007)
Val di Sambro (BO)
Varese Ligure (SP)

## Slide 78: CENTRALI PIU’ GRANDI AL MONDO
Le centrali eoliche più grandi al mondo PER ORA costruite sono :
DANIMARCA  Nysted Havmøllepark : 72 torri da 2.3 MW per un totale di 165.6 MW (Soddisfa circa 140000 case unifamiliari)
GRAN BRETAGNA  Cumbria : 100 torri da 3.5 MW per un totale di 367,2MW (Soddisfa circa 200000 case unifamiliari)

## Slide 79
TEXAS  Roscoe Texas : 210 torri da 3.5 MW per un totale di 781,5 MW (Soddisfa circa 320000 case unifamiliari)
STATI UNITI  Caithness Shepherds Flat : 338 torri da 2.5 MW per un totale di 845.8 MW (Soddisfa circa 380000 case)

## Slide 80: VANTAGGI E SVANTAGGI

## Slide 81: VANTAGGI
•energia pulita: il vento è disponibile in moltissime zone della terra, non inquina ed è inesauribile.
•produzione costante: non ci sono significative differenze di produzione energetica nel tempo: a differenza ad esempio del fotovoltaico che è legato all'ora del giorno o alla stagione, in questo caso la produzione può avvenire in modi più o meno costanti.
•costo contenuto del generatore: è questo che ha permesso la sua espansione (anche se ancora non eccezionale) nonostante la mancanza di un sistema incentivante come per il solare fotovoltaico.

## Slide 82
VANTAGGI
il vento è disponibile in moltissime zone della terra, non inquina, è inesauribile.
Avviene in modi più o meno costanti.
Costi impianti relativamente bassi, i componenti inoltre si possono riciclare i componenti
Non si verifica una variabilità dei costi dovuta ad aumenti del prezzo della fonte.
Il costo di installazione si aggira attorno agli 1,5 euro per watt (per confronto, un impianto fotovoltaico ha un costo di circa 5 euro per watt)

## Slide 83: SVANTAGGI
•occupazione del suolo: gli aerogeneratori e le opere a supporto (strade, cabine elettriche) rappresentano solo il 2-3% dello spazio necessario per installare un impianto eolico, quindi lo spazio occupato dalle centrali è molto vasto.
•impatto visivo: non è sempre facile convincere le amministrazioni locali che una centrale sia anche bella esteticamente. Il discorso è piu semplice per gli impianti minieolici, che hanno meno impatti visivo e possono essere sistemati ovunque.
•rumorosità delle pale: sebbene quelli moderni abbiano valori di rumorità accettabili in decibel, in ogni caso a circa 150-180 metri la rumorosità è di circa 45 decibel, che è il valore massimo in prossimità delle abitazioni.
•effetti su flora e fauna: le pale rallentano notevolmente la velocità del vento, questo può essere un problema per gli uccelli.
•possibili interferenze con telecomunicazioni

## Slide 84
SVANTAGGI
Gli aerogeneratori e le opere a supporto (strade, cabine elettriche) rappresentano solo il 2-3% dello spazio necessario per
installare un impianto eolico!
Non è sempre facile convincere le amministrazioni locali che un impianto eolico sia anche bello esteticamente
Sebbene quelli moderni abbiano valori di rumorosità accettabili in decibel, in ogni caso a circa 150-180 metri la rumorosità
è di circa 45 decibel, che è il valore massimo in prossimità delle abitazioni.
Il rumore può causare, secondo numeroso studi, la cosiddetta sindrome da «pala eolica» che comporterebbe numerosi problemi neurologici.

## Slide 85
Mare

## Slide 86
Energia dagli oceani
Il sistema di sfruttamento dell’enorme quantità di calore che ogni giorno le acque degli oceani assorbono dal Sole si basa sulla differenza di temperatura fra le calde acque superficiali e quelle fredde dei fondali. L’acqua calda è utilizzata per trasformare un fluido in vapore, il quale a sua volta aziona una turbina per produrre elettricità. Il vapore viene successivamente fatto passare in un condensatore, alimentato con l’acqua fredda degli strati marini più profondi. Questo sistema di produzione di elettricità viene definito OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
Se si costruisse una rete di centrali OTEC capace di convertire in energia elettrica anche solo lo 0,1% dell’energia termica immagazzinata nei mari, si riuscirebbero a produrre 14 milioni di megawatt, pari a circa 20 volte la potenza elettrica attualmente generata negli Stati Uniti.
Fino a oggi, gli impianti OTEC realizzati sono tutti di tipo sperimentale.
Le maggiori difficoltà riguardano la costruzione delle grosse condotte necessarie per il trasporto dell’acqua fredda, che dovrebbero avere un diametro di circa due metri e una lunghezza intorno ai due chilometri.
Costa dell’ Oceano Atlantico

## Slide 87: Energia Elettrica da … Moto del mare - Energia Mareomotrice
L’energia delle maree (o energia maremotrice) è l’energia che viene prodotta sfruttando gli spostamenti d’acqua causati dalle maree.
Centrale si Saint-Malo in Bretagna, alla foce del fiume Rance, sfrutta la marea che da quelle parti raggiunge 13,5 m di dislivello. La portata raggiunge 18.000 metri cubi di acqua al secondo e la potenza erogabile raggiunge i 240 MW. Con questa produzione, ogni anno la centrale copre il 3 % del fabbisogno elettrico della Bretagna francese.
La centrale comprende una diga in pietrame, 6 chiuse di entrata e uscita per vuotare e riempire rapidamente la foce e 24 turbine a bulbo, sviluppate appositamente.

## Slide 95: Energia dalle Maree

## Slide 96
Energia Idroelettrica

## Slide 97: Energia Idroelettrica

## Slide 98
Energia Idroelettrica

## Slide 99
Energia Idroelettrica

## Slide 100
Un corso d’acqua deriva dalle precipitazioni …
ma in realtà dipende dall’energia solare
Ciclo Idrologico

## Slide 101: Le Risorse … Portata e Salto

## Slide 102: Portata, Salto e Potenza

## Slide 103: Centrale IDROELETTRICA
En. Potenziale >>
En. Cinetica >>
En. Elettrica

## Slide 104
Turbina
Una turbina è una macchina che converte l’energia cinetica e/o potenziale di un fluido, ad esempio acqua o vapore acqueo, e la trasforma in energia meccanica.
Centrale IDROELETTRICA En. cinetica -> en meccanica

## Slide 105
Alternatore
Centrale IDROELETTRICA En. meccanica -> en elettrica

## Slide 108: Classificazione delle centrali Idroelettriche

## Slide 109: Centrale ad acqua fluente

## Slide 110: Centrale a piede di diga

## Slide 111: Centrale ad accumulo a pompaggio

## Slide 112: Centrale su linea di approvvigionamento
Es: impianto su canali di irrigazione

## Slide 113: Scelta della Turbina in base al salto
Turbina Michell-Banky  3 / 200 mt
Turbina Turgo  50 / 250 mt
Turbina Francis  10 / 350 mt
Turbina Pelton  50 / 1300 mt
Turbina Kaplan  2 / 20 mt
Turbina Salto

## Slide 114
Turbina Kaplan salto 2 - 20 mt

## Slide 115
Turbina Michell - Banky salto 3 – 200 mt

## Slide 116
Turbina Turgo salto 50 - 250 mt

## Slide 117
Turbina Francis salto 10 - 350 mt

## Slide 118: Turbina Pelton salto 50 – 1300 mt

## Slide 119: Turbina per bassi salti Turbina a coclea

## Slide 120
Biomasse

## Slide 121
Energia dalle biomasse
L’utilizzo delle biomasse per produrre energia fa parte del patrimonio delle più antiche conoscenze dell’uomo. Iniziato con la combustione del legname, è stato in seguito considerato un utilizzo secondario di prodotti agricoli sovrabbondanti, o dei sottoprodotti e rifiuti dell’agricoltura. Particolarmente rilevante è l‘utilizzo della canna da zucchero per produrre etanolo, che in Brasile ha raggiunto un notevole perfezionamento del processo. Con questo metodo si ricava un combustibile dal prezzo competitivo con quello del petrolio, mentre i residui della produzione di zucchero e alcol vengono gassificati e utilizzati per alimentare turbine a gas, che a loro volta generano elettricità azionando un generatore elettrico.
In alcune centrali termoelettriche il calore viene prodotto dalla combustione di rifiuti o di metano ottenuto dalla decomposizione di rifiuti.
La ricerca più avveniristica nel settore delle biomasse si dirige verso la coltivazione su vasta scala di piante il cui lattice contiene un’alta percentuale di idrocarburi (euforbiacee) e verso la comprensione del meccanismo che regola l’efficienza del processo di fotosintesi clorofilliana

## Slide 122: Biomasse
Con il termine “biomasse” si intendono sostanze di origine biologica in forma non fossile:
  materiali e residui di origine agricola e forestale;
  prodotti secondari e scarti dell’industria agroalimentare;
  reflui di origine zootecnica;
  rifiuti urbani (in cui la frazione organica raggiunge, mediamente, il 40 % in peso).
Tra le biomasse vengono inoltre considerate:
alghe e molte specie vegetali che vengono espressamente coltivate per essere destinate alla conversione energetica;
altre specie vegetali utilizzate per la depurazione di liquami organici.
Sono da escludere:
le plastiche e i materiali fossili, che, pur rientrando nella chimica del carbonio, non hanno nulla a che vedere con la caratterizzazione che qui interessa dei materiali organici.

## Slide 123: Tipologie di Biomasse
Biomasse
Residui organici
forestali
vegetali
Trasformazione tecnologica
di prodotti e consumi
Alimentari
Non alimentari
agricoli
Animali
Vegetali
Colture energetiche
acquatiche
terrestri

## Slide 124: Principali colture utilizzabili per la produzione di energia
Le colture energetiche sono coltivazioni specializzate per la produzione di biomassa e possono riguardare sia specie legnose sia erbacee.
Coltivazioni energetiche erbacee:
annuali (il girasole, la colza, il sorgo da fibra, il kenaf);
perenni (la canna comune ed il miscanto).
Coltivazioni energetiche legnose sono costituite da specie selezionate per l’elevata resa in biomassa e per la capacità di ricrescita dopo il taglio:
boschi cedui tradizionali;
siepi alberate.
Caratteristiche qualitative della biomassa:
colture oleaginose (ad es. girasole, colza);
alcooligene (sorgo zuccherino, barbabietola da zucchero, cereali);
lignocellulosiche.

## Slide 125: Principali colture utilizzabili per la produzione di energia
COLTURE | AREA | PROBLEMATICHE
Sorgo granella | Collina | 
Grano | Pianura/collina asciutta | 
Sorgo zuccherino | Pianura irrigua | Breve periodo di raccolta
Bietola | Pianura irrigua | Breve periodo di raccolta Costi
Topinambur | Collina asciutta | Rotazione difficile
Elenco colture per etanolo

## Slide 126: Principali colture utilizzabili per la produzione di energia
Elenco colture per oli esterificati
COLTURE | AREA | PROBLEMATICHE
Girasole | Pianura/collina | Scelte varietali
Colza | Varie | Adattamento Scelte varietali
Brassica Carinata | Varie | Scarsa sperimentazione
Cartamo | Asciutto | Tecniche agronomiche non consolidate
Ricino | Varie | Tecniche agronomiche non consolidate
Cynara Card. | Asciutto | Rese variabili
Crambe ab. |  | Tecniche agronomiche non consolidate

## Slide 127: Principali colture utilizzabili per la produzione di energia
Elenco colture ligno-cellulosiche per processi termochimici
COLTURE | PROBLEMATICHE
ANNUALI | 
Sorgo fibra | Sfruttamento terreno
POLIENNALI | 
Arundo donax | Sperimentazioni limitate
Miscanthus | Sperimentazioni limitate
Ginestra | Raccolta
Cynara Card. | Rese variabili
S.R.F. | Tecniche da mettere a punto, Costo trapianto

## Slide 128: Impieghi della materia organica fotosintetica trasformata
Conversione in energia termica e/o elettrica e produzione di biocombustibili solidi (ad es. pellets) o liquidi (es. biodiesel, bioetanolo, ecc.);
Biomateriali per l’industria edilizia ed abitativa e per la produzione di compositi;
Fibre tessili;
Cellulosa, carta ed assimilati;
Fertilizzanti o ammendanti per i terreni agrari;
Prodotti per l’industria (lubrificanti, solventi, plastiche biodegradabili, additivi vari, ecc.).
Le biomasse utilizzabili ai fini di conversione energetica possono essere considerate, allo stato attuale, le seguenti:
Sottoprodotti (agricoli, forestali e zootecnici) e scarti (urbani e industriali), attraverso combustione, conversione chimica o biologica in biogas, alcool o altre sostanze;
Produzioni vegetali su territori non adatti a colture alimentari. (zone marginali, aride e semiaride);
Specie vegetali “energetiche” da coltivare in condizioni di eccedenze delle produzioni alimentari rispetto alla domanda, su terreni sinora a destinazione agricola classica.
Le biomasse si possono considerare risorse primarie rinnovabili e, quindi, inesauribili nel tempo, purché vengano impiegate ad un ritmo complessivamente non superiore alle capacità di rinnovamento biologico.

## Slide 129: Vincoli all’uso energetico delle Biomasse
Stagionalità
La raccolta si concentra normalmente in periodi temporali di poche settimane (la paglia dei cereali tipo frumento in luglio; gli stocchi di mais in ottobre-novembre; i residui di potatura nei mesi invernali).
La domanda dei prodotti di trasformazione si prolunga lungo l’intero arco dell’anno.
I calcoli economici debbono tener conto degli investimenti aggiuntivi relativi allo stoccaggio delle scorte, nonché di quelli della loro eventuale essiccazione
Raccolta e trasporto
Gli impianti di trasformazione delle materie prime agricole sono soggetti ad effetto scala.
Ad ogni impianto deve errere asservita una superficie agricola in grado di approvvigionare la materia prima sufficiente per il funzionamento.
L’economicità di un impianto dipende dalla minore distanza esistente tra l’impianto ed il baricentro massico delle biomasse.

## Slide 130: Aspetti positivi e negativi dell’impiego delle biomasse
VANTAGGI | SVANTAGGI
Abbondante: si trova in quasi ogni parte della terra, dove siano presenti alghe, alberi, letame; Fonte di energia rinnovabile: grazie alla possibilità del rimboschimento; Immagazzinabile-Stoccabile Convertibile in combustibili solidi-liquidi-gassosi con buoni poteri calorifici; Sfruttamento di zone inutilizzate dall’agricoltura e conseguente occupazione nelle zone rurali; Ciclo di emissioni di CO2: le piante la riassorbono durante la loro crescita (fotosintesi) | Necessarie grandi aree a causa della bassa densità energetica: superficie minima 12.000 ha, produzione superiore a 17-25 t per ha La produzione può richiedere elevati volumi di fertilizzanti ed irrigazione; Sistema di risorse (logistica) complesso per assicurare la costante fornitura della risorsa; Problemi di trasporto, stoccaggio e movimentazione a causa della bassa densità(bulk density): la convenienza economica c’è se la distanza tra approvvigionamento ed impianto non supera i 160 Km; Produzione soggetta a variazioni legate alle condizioni ambientali-meteo Produzione non costante durante l’anno Contenuto di umidità variabile

## Slide 131: Tecnologie per l’impiego energetico delle Biomasse
Combustione;
Gassificazione;
Pirolisi

## Slide 132: Combustione
I dispositivi per la combustione hanno le stesse caratteristiche costruttive di quelli impiegati per la gassificazione a letto fisso o a letto fluido e si differenziano soltanto per pochi particolari costruttivi e di processo.
Gli impianti che sfruttano la combustione di biomassa a scopi energetici possono essere suddivisi in due categorie:
Impianti per la produzione di energia termica eventualmente in cogenerazione, a partire da combustibile solido (generalmente <5-6 MWt);
Impianti per la produzione di energia elettrica eventualmente in cogenerazione, a partire da combustibile solido o liquido (generalmente <2-15 MWe).
Presentano, da un punto di vista tecnico ed economico, le migliori prestazioni generali, anche in termini di potenziale risparmio energetico

## Slide 133
Combustione
Principali problematiche all’utilizzo degli impianti di combustione di Biomasse:
L’approvvigionamento della biomassa a costi contenuti: questo è un fattore chiave anche in presenza di una buona valorizzazione dell’energia elettrica prodotta e spinge a considerare quelle situazioni dove la concentrazione della biomassa è già elevata per motivazioni diverse da quelle energetiche (es. industria con grandi quantità di residui disponibili);
La possibilità di un impiego produttivo del calore disponibile ai prezzi di mercato del riscaldamento civile: questo fattore è strategico per conseguire buone prestazioni economiche anche in presenza di investimenti elevati.

## Slide 134: Teleriscaldamento e biomasse
Affinché si possa ipotizzare di costruire un impianto di teleriscaldamento a biomassa, occorre che siano soddisfatti i punti seguenti.
Aggregato di case e/o attività che richiedano energia termica;
Disponibilità di una o preferibilmente più fonti di approvvigionamento o creazione di una filiera di biomassa, come conseguenza della domanda da parte dell'impianto di teleriscaldamento;
La distanza dalla fonte di approvvigionamento non deve essere eccessiva;
Presenza di un'area adeguata dove poter costruire l'impianto ed i magazzini di stoccaggio.
Punti critici del teleriscaldamento a biomasse
Accettabilità sociale;
Vicinanza alle vie di trasporto e cura per non appesantire l'abitato con un eccessivo traffico di mezzi pesanti;
Stoccaggio: i volumi necessari non permettono uno stoccaggio stagionale - notevoli superfici per creare magazzini che consentano una certa autonomia;
Condizioni di lavoro (sicurezza) degli addetti alla raccolta-selezione-trasporto;
Sostenibilità economica;
Rapporto tra prime e seconde case per il corretto dimensionamento dell'impianto - spesso la località servita è turistica.

## Slide 135: Biocombustibili
Impatto ambientale più contenuto rispetto ai combustibili di origine fossile;
utilizzare materiali di scarto che solitamente non vengono utilizzati.
L’uso di carburanti per autotrazione di origine vegetale risale ai primi del ‘900 (Henry Ford); nel 1938 gli impiani del Kansas producevano già 54.000 t/anno di bioetanolo.
l’interesse americano per i biocombustibili decadde dopo la Seconda Guerra Mondiale in conseguenza dell’enorme disponibilità di olio e gas;
negli anni ’70, a seguito della prima crisi petrolifera, apparvero in commercio benzine contenenti il 10% di etanolo, il cosiddetto gasohol, (grazie al sussidio fiscale concesso per l’utilizzo dell’etanolo).
Clean Air ACT (1990): restrizioni sulle benzine, per migliorare la qualità dell’aria nelle aree metropolitane più inquinate. Ma all’etanolo fu preferita l’adozione dell’MTBE (metil-ter-butil-etanolo) come sostitutivo del piombo tetrametiletile (per migliorare le proprietà antidetonanti delle benzine). Solo dopo il progressivo inquinamento delle falde acquifere il governo americano sta cercando di mettere fuori legge gli MTBE promuovendo una politica di incentivo per i biocombustibili.
Prodotti derivati dalla biomassa, miscelati con carburanti ottenuti da combustibili fossili o utilizzati puri, usati per autotrazione e riscaldamento.

## Slide 136: Bio-etanolo
E’ un alcool (etanolo o alcool etilico) ottenuto mediante fermentazione di diversi prodotti ricchi di carboidrati e zuccheri;
Il bio-etanolo è tra i combustibili quello che mostra il miglior compromesso tra prezzo, disponibilità e prestazioni;
L’etanolo può essere prodotto seguendo due vie: quella chimica e quella biologica;
Il bioetanolo ha origine dalla seconda via;
Il processo si basa sulla trasformazione biochimica dei carboidrati (zuccheri) in alcool, operata da microrganismi (lieviti);
La produzione di etanolo adatto all’uso combustibile (puro almeno al 95%), richiede un ulteriore processo di distillazione;
Nel processo di fermentazione vengono utilizzati dei catalizzatori naturali come i lieviti ed i batteri.

## Slide 137: Risvolti energetici, ambientali ed economici
Consumi
Il potere calorifico dell’etanolo è inferiore a quello della benzina, la miscelazione di questi determina a parità di altre condizioni un peggioramento del consumo calcolato (Km/Litro).
L’addizione dell’ossigeno, assente del tutto nella benzina, reca un miglioramento alla combustione in termini di consumo termico (Km/caloria): smagrimento della miscela aria/benzina e miglioramento della combustione.
Emissioni
Il bioetanolo, essendo un prodotto derivato da biomassa, non comporta alcuna emissione di anidride carbonica netta in ambiente: le biomasse, catturano, durante il processo di fotosintesi”, il carbonio in atmosfera (sotto forma di CO2); la CO2 verrà assorbita dalle nuove biomasse coltivate per produrre altro biocombustibile
Eliminazione degli ossidi di zolfo, dei composti aromatici e in particolare del benzene; Riduzione delle emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi incombusti;
Aumento delle emissioni di formaldeide e quelle di acetaldeide.
Vantaggi dell’impiego di ETBE come additivo antidetonante
Elevato rapporto quantitativo tra carbonio e idrogeno;
Contenuto di ossigeno legato pari al 15%.

## Slide 138: Quadro internazionale: evoluzione storica
Le biomasse, a livello mondiale, costituiscono una delle principali fonti energetiche e la maggiore in assoluto fra quelle rinnovabili.
Si valuta che le biomasse rappresentino il 15 % circa dell’offerta energetica totale mondiale.
Per quasi tutti i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) le biomasse costituiscono una risorsa energetica fondamentale e spesso la principale fino al 75 % circa del consumo globale di energia).
PAESE | 1970 | 1990
Argentina | 3.3 | 1.5
Brasile | 47.5 | 20.4
Costarica | 43.1 | 39.2
Cile | 18.7 | 18.7
Ecuador | 39.4 | 10.3
Guatemala | 64.5 | 71.9
Messico | 12.1 | 5.5
Nicaragua | 49.7 | 47.0
Paraguay | 80.1 | 33.5
Uruguay | 15.5 | 19.1
Evoluzione del contributo percentuale delle biomasse sul totale della produzione di energia in alcuni paesi dell’America Latina.

## Slide 139: Dislocazione mondiale di impianti con una potenza maggiore di 5 GW

## Slide 140: Situazione italiana
BIOMASSA | UTENZE | DISPONIBILITA’ | USO ATTUALE | USO FUTURO
Legno e residui agricoli forestali | Domestiche e rurali | 12 | 2-3 | 3-5
Rifiuti agro-industriali | Aziende agro-industriali municipalizzate | 6-8 | 0.4-0.6 | 3-4
 | TOTALE | 18-23 | 2.4-3.6 | 6-9
Biomasse residuali per la produzione di energia termica ed elettrica in Italia (Mtep/anno)

## Slide 141: Situazione italiana
Energia elettrica da biomasse residuali in Italia (settore agro-industriale e delle aziende municipalizzate)
Ordine di grandezza dei costi per la produzione di energia da biomasse residuali
 | POTENZIALE (50%dei rifiuti) | POTENZA INSTALLATA (1993) | NUOVE INSTALLAZIONI (1998) | ATTESE (2005)
MWe TWh/anno | 2.000-3.000 10-15 | 105 0.4 | 200 0.7 | 400-500 1.5-2.5
ENERGIA TERMICA Costi investimento (€/kWt) Costo dell’energia (€/Mcal) | 35-55 0.025-0.05
ENERGIA ELETTRICA Costi investimento (€/kWe) Costo dell’energia (€/kWh) | 1.100-2.500 0.05-0.1

## Slide 143
Produzione da bioenergie per Regione nel 2010 (GWh)

## Slide 144
Produzione
da BIOMASSE

## Slide 145: Benefici attribuibili all’impiego diffuso delle biomasse

## Slide 146: Filiere di produzione dei biocarburanti
ENEA 2011

## Slide 147
La più grande fonte di energia pulita Il RISPARMIO ENERGETICO
Dell’energia Elettrica
Utilizzo consapevole dei dispositivi
Elettrodomestici ad alta efficienza
Lotta allo Stand-by

## Slide 148
Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia
Il problema del risparmio energetico si è imposto all'attenzione dei paesi sviluppati con la famosa crisi petrolifera del 1973, scaturita dalla guerra del Kippur fra Egitto e Israele, in seguito alla quale i produttori arabi di petrolio quadruplicarono il prezzo del greggio. L'improvvisa diminuzione della disponibilità di petrolio determinò gravi difficoltà per i governi di tutto il mondo, che fino ad allora avevano considerato il petrolio una fonte inesauribile di energia, fondando su tale risorsa lo sviluppo economico dei loro paesi.
Una seconda crisi petrolifera si ebbe nel 1979-80, a seguito del conflitto fra Iran e Iraq, con una crescita ulteriore del prezzo del petrolio. L'economia mondiale subì un vero e proprio tracollo.
Fonti energetiche utilizzate, su scala mondiale, per produrre elettricità.
I paesi industrializzati reagirono applicando programmi di riduzione dell'uso complessivo di combustibili, in particolare dei derivati del petrolio, di sfruttamento di risorse diverse, quali il carbon fossile e l'energia nucleare, e soprattutto di risparmio energetico. Costretti dall'aumento di prezzo dei combustibili, i cittadini cominciarono a risparmiare carburante ed energia, e a utilizzare le risorse disponibili in maniera più efficiente.
Altri seri motivi consigliarono di perseverare nel risparmio energetico: la grave situazione dell'inquinamento ambientale e soprattutto la minaccia del riscaldamento globale. Le conseguenze del riscaldamento globale sono imprevedibili. Si ipotizzano gravi squilibri nel clima del pianeta: mentre in alcune zone le precipitazioni tenderanno ad aumentare, in altre il processo di desertificazione subirà un incremento drammatico.
Situazione in Italia
Effetto serra
Per scongiurare o almeno contenere le conseguenze dell'effetto serra occorre diminuire sensibilmente le emissioni di diossido di carbonio, e il modo migliore, naturalmente, consiste nel bruciare una minore quantità di combustibili fossili. A consigliare parsimonia in questo senso, del resto, è anche la prospettiva di un esaurimento, sia pure non a breve termine, delle risorse di combustibili fossili.

## Slide 149
La più grande fonte di energia pulita Il RISPARMIO ENERGETICO
Per produrre calore
Evitare se possibile scaldabagni e stufe elettriche
Utilizzare con accortezza frigo e condiz.
Isolamento termico delle abitazioni
Alta efficienza dispositivi

## Slide 150
Il RISPARMIO ENERGETICO Dispositivi più efficienti
Parte alta “ le frecce “
La “classe A” sia quella che garantisce maggior risparmio di elettricità. Questa etichetta ha avuto tanto successo che, ormai, non solo non è possibile mettere in vendita classi inferiori alla D, ma le case costruttrici sono arrivate a produrre frigoriferi e lavatrici che garantiscono risparmi ancora superiori. Sono così nati frigo A+ e A++, oppure lavatrici AA e AAA che assicurano il massimo risparmio sia nel lavaggio, che nella centrifuga (anche se il bucato è meglio asciugarlo all'aria).

## Slide 151
Il RISPARMIO ENERGETICO Dispositivi più efficienti
Seconda parte “ i consumi “
Appena sotto le frecce che indicano la classe energetica, l'etichetta chiarisce anche il consumo di energia (in kWh) in un anno di utilizzo “medio” e corretto dell'apparecchio.

## Slide 152
Il RISPARMIO ENERGETICO Dispositivi più efficienti
Terza parte “ caratteristiche funzionali “
Nel settore ancora più in basso l'etichetta indica le caratteristiche prestazionali fondamentali dell'apparecchio, ad esempio il volume di frigoriferi e congelatori o il consumo d'acqua

## Slide 153
Il RISPARMIO ENERGETICO Dispositivi più efficienti
Elettrodomestico | Classe | Costo elettricità euro/anno | Classe | Costo elettricità euro/anno
Frigorifero | C | 92 | A++ | Inferiore a 34
Lavatrici | C | 58 | AAA | Inferiore a 40
Lavastoviglie | C | 54 | A | Inferiore a 42
Forno elettrico | C | 24 | A | Inferiore a 14
Condizionatori | C | 180 | A | Inferiore a 160
Fonte Enea

## Slide 154
Strategie di risparmio energetico
Nell'Europa occidentale il 40% dell'uso finale dell'energia è riservato al settore domestico, il 25% all'industria e il 30% ai trasporti.
Circa la metà dell'energia consumata nell'Europa occidentale è utilizzata negli edifici. Attualmente, impiegando tecnologie già sperimentate, si potrebbero ottenere riduzioni dei consumi fino al 20%. Dovrebbe essere incoraggiata l'adozione di particolari accorgimenti di progettazione, soprattutto riguardo all'isolamento termico e all'illuminazione. L'introduzione di sistemi computerizzati di controllo energetico e l'installazione di dispositivi più efficienti per riscaldare, raffreddare e cucinare sarebbero il necessario complemento ai miglioramenti progettuali. Il settore dei trasporti è senza dubbio uno dei più inquinanti, dal momento che libera nell'atmosfera una quantità di diossido di carbonio nettamente superiore a quella prodotta dalle centrali termoelettriche.
Nel mondo attualmente ci sono 500 milioni di auto: entro il 2020, le cifre attuali raddoppieranno in Europa occidentale, mentre nei paesi in via di sviluppo la crescita sarà ancora maggiore. Il rendimento dei motori per autoveicoli è migliorato notevolmente nel corso degli anni, e spesso i modelli in commercio offrono prestazioni superiori a quelle consentite dai codici stradali. La congestione del traffico nelle città e l'inquinamento stanno comunque inducendo molte amministrazioni cittadine a puntare sul potenziamento dei trasporti pubblici e a favorire i mezzi a trazione elettrica.
I consumatori spesso si dimostrano poco inclini ad adottare soluzioni più efficienti dal punto di vista del consumo energetico. Un esempio è il successo relativamente scarso delle lampade a fluorescenza: decisamente più care delle normali lampade a incandescenza, permettono però di recuperare ampiamente l'investimento iniziale nel giro di qualche anno, grazie al loro minore consumo. Alla luce di questo stato di cose, i governi stanno cominciando a utilizzare lo strumento degli incentivi e delle penalizzazioni fiscali, sia nei confronti del singolo cittadino che verso le aziende, per incoraggiare le varie forme di risparmio energetico.
ENEL: il compito di esercitare sul territorio italiano tutte le attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Copre l'80% della produzione di energia elettrica italiana ed è la terza società elettrica del mondo.
ENEA: dal ‘91 coordina la ricerca e l'attività industriale nei settori delle fonti rinnovabili di energia, della protezione dell'ambiente, del risparmio energetico e della salute dei cittadini in rapporto ai grandi impianti per la produzione di energia. Dal 1999 presidente dell’Ente è Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica.