## Slide 1
LA GEOTERMIA
Disciplina che si occupa dello studio, della ricerca e dell’utilizzo del CALORE TERRESTRE
Viene spesso definita una risorsa energetica ALTERNATIVA ma è più corretto
parlare di risorsa RINNOVABILE INTEGRATIVA
Centrale Termoelettrica Nesjavellir- Islanda
Foto: Marco Pistolesi (UNIPISA)
Notes: ….è più corretto parlare di risorsa energetica rinnovabile – integrativa , poiché fino ad oggi non riesce ad essere alternativa, se non in alcuni casi isolati come l’Islanda, dove il 99.9% dell’energia elettrica necessaria al paese viene fornita da fonti energetiche rinnovabili. Nel 1998 il governo islandese ha deciso di eliminare tutti i combustibili fossili dall'isola e di ottenere solo mezzi di trasposto a idrogeno, inoltre entro il 2050 l'Islanda sfrutterà solo energia rinnovabile.

## Slide 2
L’aumento di Temperatura con la profondità viene definito tramite il
Gradiente geotermico
GRADIENTE GEOTERMICO NORMALE 30°C/km
GRADIENTE GEOTERMICO ANOMALO >30°C/km
…origine del CALORE
Fonti di Calore
Decadimento di isotopi radiogenici (U238, U235, Th232, K40)
Calore primordiale
Corpi magmatici
Calore terrestre che si propaga attraverso le rocce per poi arrivare in superficie
prende il nome di:
FLUSSO di CALORE ()
Unità di misura del  è hfu (Heat Flow Unit) 1hfu = 42mW/m2
Notes: Secondo le teorie più accreditate, il calore terrestre è prevalentemente di origine radiogenica, subordinatamente di origine planetaria ed infine legato a presenza di corpi magmatici. Procedendo verso l’interno della crosta terrestre, la T aumenta secondo un gradiente geotermico di 30°C/km. Poiché la Terra non presenta caratteristiche omogenee, a volte si registrano anomalie termiche positive o negative, si può avere quindi un gradiente geotermico < o > di 30°C/km. Per la geotermia risultano particolarmente interessanti le aree con anomalie termiche positive, ossia con G>30°C/km.
Quando si parla di calore terrestre si sente spesso nominare il FLUSSO DI CALORE GEOTERMICO ossia il calore terrestre che si propaga attraverso le rocce per poi arrivare in superficie.

## Slide 3
…trasporto di CALORE
Il calore si propaga attraverso le rocce per:
CONDUZIONE
CONVEZIONE
IRRADIAMENTO (trascurabile)
CONDUZIONE
CONVEZIONE
CONDUZIONE
+ PROFONDITA’ (Z) -
COPERTURA
SERBATOIO
BASAMENTO
G apparente
G reale
δT/ δZ = 0
T

## Slide 4
IL SISTEMA GEOTERMICO
Sorgente di Calore
Serbatoio
Copertura Impermeabile
Area di Ricarica
Un SISTEMA GEOTERMICO viene definito come un sistema acqueo convettivo, che, in uno spazio confinato della parte superiore della crosta terrestre, trasporta il calore da una sorgente alla superficie, dove viene assorbito, disperso o utilizzato (Hochstein, 1990).
Notes: …l’acqua penetra nel sottosuolo attraverso rocce permeabili, generando falde sotterranee. Per effetto del calore presente in profondità (normale o anomalo), l’acqua si riscalda fino a raggiungere temperature anche di alcune centinaia di gradi. In queste condizioni, il fluido (acqua e/o vapore) può risalire alla superficie lungo vie naturali (faglie e fratture) dando luogo a manifestazioni come sorgenti termali, fumarole, geyser, ecc. La risalita può invece essere indotta artificialmente tramite perforazione meccanica. Il fluido così captato, dopo eventuali trattamenti viene inviato agli impianti di utilizzazione.
Vediamo di seguito elencate quindi, le parti fondamentali che vanno a costituire un sistema geotermico.
La sorgente di calore può essere un’ intrusione magmatica, che si trova a profondità relativamente basse (5-10 km), oppure nei sistemi a bassa temperature, la fonte può essere rappresentata dal normale calore terrestre.
Il serbatoio è un complesso di rocce calde, permeabili nel quale i fluidi possono circolare assorbendo il calore.
Generalmente il serbatoio è ricoperto da rocce impermeabili e connesso a zone di ricarica superficiali.
N.B.: Spesso il fluido che risale dal serbatoio può trascinare con se sostanze chimiche come, CO2, H2S, CH4 ecc.

## Slide 5
TIPOLOGIE DI SISTEMI GEOTERMICI
I sistemi geotermici si dividono in:
ACQUA DOMINANTE
VAPORE DOMINATE
ROCCE CALDE SECCHE (HDR)
GEOPRESSURIZZATI

## Slide 6
modificato da Lindal, 1973
ALTA ENTALPIA
MEDIA ENTALPIA
BASSA ENTALPIA
Usi INDIRETTI
Usi INDIRETTI
DIRETTI
Usi DIRETTI
POTENZIALI UTILIZZI DELLA RISORSA GEOTERMICA

## Slide 7
Riscaldamento e condizionamento di edifici
Produzione di acqua calda sanitaria (ACS) o industriale
Basso impatto ambientale
Alto risparmio energetico/economico
Geotermia a bassa entalpia:

## Slide 8
La temperatura del sottosuolo è discriminante per l’utilizzo a fini geotermici
Produzione di energia elettrica: T = 150 °C;
Teleriscaldamento: T fra 80 e 100 °C;
Riscaldamento di case serre ed impianti industriali: 50 e 80 °C;
Geotermia a bassa entalpia: T ≤ 40 °C.
0 -10 m (escursioni diurne e stagionali)
12-14 °C: sino a 100 m
15-17 °C: sino a 200 m

## Slide 9
Utilization of geothermal energy as a function of the resource temperature

## Slide 11
!!! In ITALIA: SCARSO impiego
delle POMPE DI CALORE

## Slide 12
La Francia è il paese leader del riscaldamento geotermico con 74 progetti realizzati nei bacini di Parigi e dell'Aquitania.
Sistema "doublet” fin dal 1969: coppia di pozzi di cui uno produttore e l'altro reiniettore. Dopo l'estrazione del calore, reiniezione in serbatoio dei fluidi geotermici raffreddati, permettendo così, sia lo smaltimento dei reflui che la ripressurizzazione e ripavimentazione dell'acquifero. No inquinamento e no subsidenza. Utilizzo degli acquiferi profondi, inquinanti e subsidenti del "bacino di Parigi".
Il maggiore complesso di teleriscaldamento del mondo è proprio a Parigi, con 3 operazioni, 4 doublets profondi 1.900 metri con acqua a 79° C che riforniscono 15.000 alloggi.
Rilevante è anche lo sfruttamento, con pompe di calore, delle risorse superficiali a bassa temperatura (12-25° C), per il riscaldamento di oltre 35.000 alloggi.
Anche in Germania (397 MWt al 2000) ed in Svizzera ( 547,3 MWt al 2000) sono molto sviluppate le utilizzazioni a bassissima temperatura con pompe di calore, per una potenza di 160 MWt nel primo paese e 5.000 installazioni nel secondo; molto interessante è poi il progetto di riscaldamento urbano della città di Lund in Svezia (377 MWt al 2000) con 2 maxipompe di calore da 13 MWt che sfruttano due pozzi di 670 e 800 metri di profondità con acque a 23-28° C.

## Slide 19
ANNI ’90
Furono effettuate circa 2000 perforazioni per esplorazione geotermica
ANNI ’60
L’esplorazione interessa diversi settori localizzati lungo la zona peritirrenica
dell’Italia centro-meridionale e nelle isole eolie.
INIZIO 1900
L’ESPLORAZIONE GEOTERMICA inizia a Larderello e Travale (Toscana) con
l’indagine delle risorse ad alta entalpia e con l’obiettivo di produrre energia elettrica.
1942
La potenza geotermoelettrica installata aveva raggiunto 127.650 kW
Principe Piero Ginori Conti con la prima macchina che produsse Energia Elettrica da vapore geotermico
All’interno di queste strutture in mattoni erano
raccolte e fatte evaporare le acque boriche.
GEOTERMIA IN ITALIA

## Slide 20
L’Italia entro il 2010 dovrebbe produrre il 25% di energia elettrica da RES-E
(Renewable Energy Source-Electricity).
Nel 1997 il 16% di energia elettrica italiana era prodotto da RES-E
Nel 2004 il 15% di energia elettrica italiana era prodotto da RES-E
1997-2004 DECREMENTO DELL’ 1%
(Bertani et al., 2007)
Gli utilizzi maggiori della risorsa geotermica sono INDIRETTI e quindi relativi alla produzione di ENERGIA ELETTRICA
I Sistemi Geotermici impiegati per tale produzione sono solitamente ad alta entalpia
I sistemi maggiormente produttivi sono quelli Vapore Dominante
Per i prossimi anni si prevede un incremento di potenza installata da risorsa geotermica di circa 100 MWe
UTILIZZI DELLA RISORSA GEOTERMICA

## Slide 21
UTILIZZI DIRETTI DELLA RISORSA GEOTERMICA
I sistemi geotermici SUPERFICIALI idonei per impieghi diretti della risorsa
↓
Es.: Uso termale, allevamento, agricoltura, riscaldamento, pompe di calore
Categorie: [ TJ/anno] *
Stabilimenti Termali 2278
Riscaldamento abit. 1611
Ittiocoltura 1318
Serre/Agricoltura 1000
Altri 800
Pompe di calore 500
Calore di processi 47
* Dati al 2004 (Romagnoli, 2005)
Capacità termica installata: 607 MWt
Energia termica utilizzata: 7554 TJ/anno
In ITALIA :

## Slide 23
ESPLORAZIONE GEOTERMICA IN ITALIA
Al 1993 sul territorio italiano sono stati perforati 2000 pozzi
I sistemi geotermici italiani più importanti sono localizzati lungo la fascia tirrenica della Toscana Centro-Meridionale e del Lazio Settentrionale.
A seguito della strutturazione della Catena Appenninica, si va istaurando un regime tettonico distensivo, causa del magmatismo peritirrenico e dell’elevato flusso di calore.
Toscana caratterizzata da corpi intrusivi, mentre il Lazio da attività vulcanica principalmente esplosiva.
I campi geotermici più importanti sono:
Larderello, Travale-Radicondoli
Monte Amiata
Vulsini-Latera
Sabatini

## Slide 24: Geothermal highlights in Italy
Radicondoli - Travale
Since 1950
Exploited area 30 km2
steam dominated reservoir
efficient capacity:160 MW
Amiata
since 1954
exploited area 50 km2
Water dominated system
efficiente capacity :88 MW
Larderello
since 1913
exploited area 250 km2
steam dominated reservoir
efficient capacity:463MW
Roma
Florence
Year 2005
Efficient capacity (MW) 711
Net generation (GWh) 5.036
Heat distributed (Tcal ) 235
CO2 avoided (Mt) 3,4
TEP saved (MTEP) 1,13
Same geothermal
system at depth over 3000 extending about 400 km2

## Slide 30
→ Nonostante la rilevante presenza di risorse
geotermiche sul territorio italiano, l’impiego
di queste risulta scarsamente sviluppato, in
particolare nel campo degli “USI DIRETTI”
(es. Pompe di Calore), dove l’Italia Centro-
Meridionale è particolarmente indietro.
Esempi di impiego diretto si registrano soprattutto al Nord:
Parma IKEA
Mappa di Calore et al., 1995 in Cataldi et al., (1995)
Geothermics 24, 115-129

## Slide 34
Fonte dati: centro studi Associazione AnigHp
Il primo ostacolo è la mancanza di una vera strategia di sviluppo e utilizzo della risorsa. Un altro deficit è quello culturale: manca un’adeguata divulgazione e formazione degli operatori.
Cosa ostacola le pompe di calore geotermiche in Italia

## Slide 35
La filiera italiana degli impianti geotremici in PdC
Fonte dati: centro studi Associazione AnigHp
Lo sviluppo degli impianti geotermici con pompe di calore ha una ricaduta occupazionale interna molto positiva, dal momento che oltre l’80% dell’investimento riguarda attori economici interni al nostro paese

## Slide 36
Cosa è stato fatto finora – D.Lgs. 28/2011
In Italia la geotermia a bassa entalpia è stata riconosciuta come rinnovabile termica con il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011. Seppure tardivo, è stato il riconoscimento ufficiale del governo alla geotermia come tecnologia positiva e da sviluppare nell’ambito dei contrasti ai cambiamenti climatici e all’efficientamento energetico
Geotermia come energia rinnovabile termica
Previsti incentivi per nuovi impianti (CET)
Obblighi FER in nuovi edifici con % crescenti negli anni
Prevista qualifica installatori
Previsto un DM posa sonde e regolamenti regionali
Nuovo Conto Termico (DM 16/02/16 e DM 186/2017)
Manca la qualifica «geosondatori» e installatori PdC Geotermiche.
In Europa Riferimento: Geotrainet
DM in corso. Le Associazioni hanno da tempo predisposto una bozza condivisa ora in mano al MiSe
Obbligo 50% FER per interventi successivi al 01/01/2018

## Slide 37
Cosa è stato fatto finora – Norme UNI GL 608
Le norme tecniche di riferimento per gli impianti geotermici sono ben sviluppate. Completano il quadro la norma sui pozzi per acqua e quella che indica i requisiti per la qualificazione delle ditte installatrici
G.L. 608 – Impianti geotermici a bassa temperatura con pompa di calore
UNI 11466:2012 Requisiti per il dimensionamento e la progettazione
UNI 11468:2012 – Aspetti ambientali
UNI 11467:2012 – Requisiti per l’installazione
Definisce i criteri e le metodologie di calcolo per il dimensionamento degli scambiatori geotermici e tratta gli aspetti progettuali
Definisce le tecnologie di perforazione, le procedure di installazione delle sonde e dei pozzi geotermici, le verifiche di collaudo, le certificazioni di cantiere
Definisce le modalità di valutazione dei possibili impatti di un sistema geotermico sul sottosuolo

## Slide 38
Da oltre 7 anni manca il Decreto Ministeriale (cosidetto «posa sonde»), previsto dal D.Lgs. 28/2011 per fornire gli indirizzi di riferimento in merito agli iter autorizzativi semplificati per la realizzazione degli impianti geotermici a circuito chiuso.
Anipa e AnigHp, assieme alla Piattaforma Geotermia coordinata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, hanno da tempo presentato al MiSe una bozza di Decreto che prevede in particolare questi requisiti:
fornire alle Regioni (Enti Competenti per questa disciplina) un indirizzo univoco per la realizzazione degli impianti geotermici a circuito chiuso, con riferimento alle norme UNI per progettazione e realizzazione degli impianti e qualifica degli installatori;
definire i criteri per la creazione di registri regionali (e quindi di uno nazionale) degli impianti realizzati con le relative potenze;
riconoscere l’importanza della conoscenza geologica del sito dove si realizza l’impianto ed il ruolo dei professionisti e degli installatori di tutta la filiera adeguatamente formati e qualificati (come previsto dal D.Lgs. 28/2011 stesso);
D.Lgs. 28/2011 – Il decreto mancante

## Slide 39: Alcuni esempi fuori dal nostro paese
Office building “Technorama” at Düsseldorf airport
Office building heated and
cooled by geothermal heat
pumps since 1991
Externally, no traces of the
ground system are visible.
Inside, only heat pumps and
piping can be seen

## Slide 40: Alcuni esempi fuori dal nostro paese
Geothermal heating at the Polar Circle: Hotel Storforsen, Älvsby, Sweden 33 BHE each 160 m deep

## Slide 41
Heating and cooling of the guesthouse of the European Centre for public law „Meduca“ in Legraina, Greece
2 groundwater heat pumps
GSHP for cooling (and heating) with ground-water wells, for a supermarket in Mersin, Turkey
Alcuni esempi fuori dal nostro paese

## Slide 42: Ma in cosa consiste questa tecnica di sfruttamento dell’energia (bassa) endogena???

## Slide 43
Utilizzo di geotermia a bassa entalpia o geoscambio
L’uso più diffuso è la climatizzazione degli edifici, attraverso le pompe di calore che forniscono riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria
Questa soluzione ha un’efficienza elevata soprattutto negli edifici con elevate classi energetiche (nuovi o riqualificati)

## Slide 44
Circuiti chiusi (closed loop) | Circuiti aperti (open loop)
Scambiatori orizzontali (a pochi metri di profondità, nei giardini)
Tipologie di geoscambiatori nel terreno
Sonde geotermiche verticali (da poche decine di metri fino a 150-200 m.)
Pali energetici o geostrutture (inseriti nelle fondazioni profonde degli edifici)
Sistemi costituiti da uno o più pozzi di presa dalla falda e uno o più di reimmissione in falda
I sistemi a circuito chiuso non hanno alcun prelievo di acqua di falda, mentre i sistemi aperti hanno generalmente un sistema bilanciato (si reimmette in falda la stessa quantità di acqua prelevata): in entrambi i casi l’unica risorsa sottratta al terreno (o alla falda) è il calore che, se l’impianto è ben dimensionato, si rigenera stagionalmente

## Slide 45
Altri usi frequenti:
Teleriscaldamento e teleraffrescamento
Uso del calore nei processi produttivi (serre, cantine, trasformazione alimenti ecc…)
Stoccaggio di calore (anche per recupero calore di scarto da processi industriali)
Smart thermal grid
Utilizzo di geotermia a bassa entalpia o geoscambio

## Slide 50
Riassumendo…

## Slide 51
Riassumendo…

## Slide 52
Riassumendo…

## Slide 53
L’Energia Geotermica
Le Sonde geotermiche (2)
Caratteristiche tecniche della SGV:
Superficie di riferimento energetico 150 –200 mq
Potenza Massima di riscaldamento 8 kW (100%)
Potenza della SGV 5.2 kW (65%)
Potenza della Pompa di Calore 2.8 kW (35%)
Profondità della perforazione 110 –130 m
Costi d’investimento della SGV (2002)
Perforazione e SGV completa 5800 - 6500
Pompa di calore 5800 - 6500
Installazione, materiale, sistema di regolazione del riscaldamento e preparazione dell’acqua sanitaria 3800 - 4500
Totale 15400 - 17500
I costi sono ottenuti convertendo in euro
secondo l’attuale quotazione del Franco svizzero (1 euro = 1 Fr.)

## Slide 54
L’Energia Geotermica
I Pali Energetici
Sono delle geostrutture (principalmente pali) in calcestruzzo o calcestruzzo armato dalla duplice funzione: fungere da fondamenta ed, equipaggiate con scambiatori di calore, fornire calore all’edificio che sostengono.
All’interno dei pali sono installati dei tubi in polietilene ad U (due o più a seconda del diametro del palo da 0.4 a 1.5 m).
Un fluido portatore di calore circola nel circuito chiuso tra i pali e la pompa di calore.
I Pali energetici funzionano secondo un ciclo annuale, con un estrazione di calore
dal terreno durante la stagione di riscaldamento ed un’estrazione di freddo
durante il periodo di climatizzazione.

## Slide 55
L’Energia Geotermica
Sfruttamento diretto della falda freatica
Dopo aver estratto l’acqua sotterranea attraverso l’emungimento di un pozzo, una pompa di calore trattiene la sua energia e fornisce una temperatura sufficiente per il riscaldamento delle abitazioni.
Una volta raffreddata, l’acqua viene reimmessa in falda mediante un secondo pozzo o, in alternativa, iniettata nella rete comunale d’approvvigionamento idrico.
        Il sistema presenta un’evidente semplicità di realizzazione e di utilizzo della risorsa ma comporta una serie di problemi relativi al depauperamento della falda (se l’acqua emunta non viene reimmessa) e possibili fenomeni di contaminazione della stessa (se il circuito d’iniezione non è totalmente chiuso).

## Slide 65
“Lo sviluppo sostenibile […] è processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali” (Brundtland, 1987)
Secondo il report R-93-004 EPA (Ente per la Protezione Ambientale statunitense), la geotermia con pompe di calore oggi sul mercato è il sistema di riscaldamento e di condizionamento più efficiente dal punto di vista energetico e più sostenibile dal punto di vista ambientale
Le pompe di calore geotermiche e la sostenibilità

## Slide 66
Gli impianti geotermici tutelano la qualità dell’aria
La qualità dell’aria è una criticità che riguarda molte parti di Italia (in particolare Pianura Padana). La combustione per il riscaldamento degli edifici è uno dei fattori principali (cfr. rapporto EU su qualità aria). Le pompe di calore geotermiche abbattono le emissioni del 60% rispetto ad altri sistemi di riscaldamento

## Slide 71
Situazione attuale – il mercato
(grafici tratti da Eur’ObservEr 2018)
I dati EurObservER 2017 indicano che in Italia si eseguono circa 1.000 nuovi impianti geotermici con pompe di calore ogni anno;
in Svezia le PdC vendute sono 23.000 all’anno, in Germania 20.000, in Finlandia 8.500;
nel 2015 l’energia geotermica per usi termici è solo il 2% del consumo totale di calore rinnovabile (1300 MWth), di cui le PdC geotermiche 580 MWth (Conti, 2016);
sulla base dei dati EurObservEr possiamo stimare un volume di mercato corrispondente di circa 80-90 ML di euro, considerando una potenza media di impianto pari a 30-35 kWt di picco.

## Slide 72
Alcuni esempi delle nazioni virtuose
(Svizzera, Olanda, Svezia, Germania)
Geotermia in Svizzera
(pianificazione interventi in geotermia della SIG Servizi Industriali Ginevra)
Strategie per la promozione della geotermia
Contributo ecologico per riscaldamento con combustibili fossili (Svizzera e Svezia)
Tariffe energetiche agevolate per sistemi efficienti (Svezia)
Defiscalizzazione energia per pompe di calore geotermiche
Bonus “una tantum” per sonde geotermiche verticali (Germania)
Pianificazione impianti geotermici a dimensioni crescenti (Svizzera)

## Slide 73: Altri dati statistici
Annual heat pump sales in Germany, according to heat sources
(after data from IZW, Hannover and BWP, Munich)
Heat pumps used for hot tap water only are not included Data for 2004 preliminary

## Slide 74: Altri dati statistici
Heat Pump installations in Sweden (from SVEP)
Development of GSHP installations in Switzerland, in MWth
(from Kohl et al., 2002)

## Slide 75: L’esempio del Parlamento Tedesco
Heat- and Cold Storage, heat source waste heat from Combined Heat- and Power-Generation (CHP) during summertime

## Slide 76
Map of the Parliament Buildings
View from Chancellor´s office towards the Parliament building
L’esempio del Parlamento Tedesco

## Slide 77
Un esempio pratico di istallazione

## Slide 99: Serre Geotermiche
Geothermal greenhouse in Nigrita, Greece
Cultivation of spirulina algae using geothermal heat

## Slide 100
L’Energia Geotermica
Utilizzi in Agricoltura
L’utilizzo più comune dell’energia geotermica in agricoltura è, comunque, il riscaldamento di serre, che è stato sviluppato su larga scala in molti paesi.
L’acquacoltura, vale a dire l’allevamento controllato di forme di vita acquatiche e non, in questi ultimi tempi si è diffuso notevolmente. Il controllo della temperatura di crescita per le specie acquatiche è molto importante.

## Slide 102: Applicazioni nell’industria alimentare
Geothermal tomato drying in Northern Greece
The finished product

## Slide 103: Applicazioni nell’industria alimentare
Geothermal fish drying in Northern Iceland
The finished product
Fish factory in Laugar, Iceland

## Slide 104
L’Energia Geotermica
Tecnologie di utilizzo applicabili alla provincia di Verona
In base ai dati delle temperature dei pozzi disponibili è possibile determinare gli utilizzi più probabili della risorsa geotermica in provincia di Verona.
Le basse temperature rilevate fanno ritenere maggiormente conveniente le tecnologie che utilizzano la geotermia per la produzione di calore (Sonde geotermiche verticali associate a pompe di calore, utilizzo diretto dell’acqua di falda, pali energetici).
Non esistono dati su perforazioni profonde relativi all’area pedemontana veronese che possano a priori escludere utilizzi per la produzione di energia elettrica (temperature >100°).

## Slide 105
L’Energia Geotermica
Le Sonde geotermiche (1)
Il funzionamento della SGV si basa sull’evidenza che, già oltre i 20 metri di profondità, la temperatura del sottosuolo è costante.
Le sonde geotermiche verticali (SGV) sono degli scambiatori di calore installati in perforazioni. Le profondità delle perforazioni arrivano fino a 400 m, ma in alcune aree della provincia potrebbero già essere sufficienti 50-60 m.
Sono sufficienti temperature dell’acqua di falda di 15°; l’impianto è associato a pompe di calore ed impianti di riscaldamento a bassa temperatura (pannelli radianti e pavimenti riscaldanti).

## Slide 106
L’Energia Geotermica
Applicazioni
Si distinguono diversi generi di geotermia in funzione della temperatura della sorgente e del tipo di utilizzo dell’energia. In assenza di falde freatiche, esistono altre tecniche per trasportare in un fluido il calore contenuto nelle rocce. Se la temperatura della sorgente geotermica è inferiore a 100°C, si sfrutta il suo potere calorifico tramite uno scambiatore che trasmette il calore del fluido geotermico ad un fluido di riscaldamento.
Possono essere prese in considerazione le applicazioni legate al riscaldamento ed alla climatizzazione: abitazioni collettive o individuali, locali industriali e serre agricole, termalismo, balneoterapia, sfruttamento industriale e piscicoltura.
Per le risorse geotermiche di bassa temperatura (10-12°), una pompa di calore (PAC) è accoppiata all’installazione geotermica.
L’acqua proveniente da una risorsa geotermica può essere utilizzata direttamente per fornire calore ad una rete di riscaldamento a distanza, a piscine di un centro termale, a bacini di una pescicoltura, a serre agricole, o a tutte le altre attività che necessitano calore.
Le principali installazioni geotermiche realizzate fino ad oggi riguardano il riscaldamento (habitat urbani collettivi o individuali, locali industriali e agricoli), la terapia balneare e la pescicoltura.

## Slide 107
L’Energia Geotermica
I bagni termali
I bagni termali sono sicuramente la forma più antica di sfruttamento dell'energia geotermica. Inizialmente, si sfruttavano le sorgenti d'acqua calda che arrivavano in superficie, in seguito non si è tardato ad aumentare le portate e le temperature, costruendo pozzi.
In provincia di Verona sono note e sfruttate le aree di Caldiero e Lazise.

## Slide 108
L’Energia Geotermica
Idrogeologia del termalismo veronese (1)
Le modalità di formazione delle acque calde siano analoghe, anche se gli stessi riportano anomalie termiche differenti. Il modello idrogeologico che meglio si addice a spiegare la formazione delle acque calde veronesi è quello che avvalla l’esistenza di un potente serbatoio carbonatico profondo, sede di un circuito geotermico di tipo aperto, in cui circolano le acque termali.

## Slide 109
L’Energia Geotermica
Idrogeologia del termalismo veronese (2)
L’alimentazione del serbatoio carbonatico avviene nei rilievi della fascia Alpina meridionale e prealpina: le acque meteoriche infiltratesi in quest’area montana, hanno la possibilità di raggiungere grandi profondità e di riscaldarsi per effetto del gradiente geotermico terrestre. Successivamente, le acque così riscaldate, grazie alla minore densità ed al carico idrostatico presente e monte, risalgono in superficie attraverso vie preferenziali costituite da faglie e fratture profonde che interessano completamente il substrato sino al contatto con i depositi superficiali. Le emergenze termali sono disposte in modo tale da indicare nelle strutture tettoniche con direzione giudicariense (NNE-SSW) e nella fascia di deformazione pedecollinare (W–E) le faglie e le fratture lungo cui avviene la risalita.

## Slide 110
L’Energia Geotermica
Ubicazione dei pozzi caldi nella provincia di Verona
I dati raccolti relativi alla geotermia sul territorio reperiti presso:
Il Museo di Scienze Naturali del Comune di Verona;
Relazioni Geologiche ed Idrogeologiche di Liberi Professionisti
Tesi di Laurea;
Relazioni geologiche di supporto alle concessioni minerarie
Servizio Acque Regionale;
L’ubicazione dei pozzi e le temperature delle acque emunte
sono state riportate nel Sistema Informativo Territoriale
Provinciale di ARPAV.

## Slide 111
L’Energia Geotermica
Andamento delle isoterme nella zona di Caldiero
Temperatura (ºC)

## Slide 112
L’Energia Geotermica
Andamento delle isoterme nella zona di Sant’Ambrogio
Temperatura (ºC)

## Slide 113
L’Energia Geotermica
Costi di realizzazione di un impianto SGV
dimensione | potenza erogata | potenza assorbita | potenza assorbita | dimensione | costo | costo della | costo
immobile | dall’impianto | dalla rete elettrica | dai pozzi geotermici | dei pozzi geotermici | dei pozzi geotermici | centrale termica | totale dell’impianto
(mq utili) *1 | (kW) | (kW) | (kW) | (ml) | (€)*2 | (€) | (€)
80 / 100 | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 80 | 4 900,00 | 6 900,00 | 11 800,00
90 / 120 | 6,8 | 1,7 | 5,1 | 100 | 5 200,00 | 7 450,00 | 12 650,00
110 / 130 | 8,4 | 2,0 | 6,4 | 125 | 6 400,00 | 8 100,00 | 14 500,00
130 / 160 | 12,5 | 3,2 | 9,3 | 160 | 8 000,00 | 9 700,00 | 17 700,00
170 / 200 | 15,1 | 3,7 | 11,4 | 220 | 10 800,00 | 11 000,00 | 21 800,00
200 / 250 | 18,5 | 4,5 | 14,0 | 270 | 12 900,00 | 12 600,00 | 25 500,00
250 / 300 | 23,0 | 5,5 | 17,5 | 300 | 13 800,00 | 14 300,00 | 28 100,00
*1 Riferimento variabile in funzione della situazione climatica e del grado di isolamento termico dell’immobile.
*2 Il costo della perforazione può variare in funzione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno indagato.

## Slide 114
L’Energia Geotermica
Aspetti Normativi Nazionali e Regionali
Legge 9 dicembre 1986, n.896 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche; definisce le “piccole utilizzazioni locali”: le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.”

## Slide 115
L’Energia Geotermica
Norme di tutela e competenze
Legge D.P.R. 395/1991 art.32 (Concessione di coltivazione). Il titolare del permesso di ricerca, ottenuto ai sensi dell’art.6, scopre risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale, è concessa la coltivazione se la relativa capacità produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
L.9/1991 art.15 (Ricerca e coltivazione geotermica). Il permesso di ricerca di cui all’art. 4 della L. 896/86 e la concessione di coltivazione di cui all’art. 11 della medesima legge sono subordinati all’effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.
Garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all’entità dei lavori programmati.
D.Lgs. 112/1998 art.34 Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni

## Slide 116
Per un UTILIZZO CORRETTO delle RISORSE GEOTERMICHE a bassa T è necessario:
Riunire in un unico contesto le banche dati esistenti
Costruire Sistemi Informativi Territoriali (GIS) in cui confluiscono dati geologici, pozzi geotermici e informazioni sulla risorsa acqua
Costruire modelli numerici di flusso-trasporto-reazione
ITALIA ha cominciato a muoversi lentamente in questa via
Tra le regioni più attive vanno menzionate
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE

## Slide 117
GEOTERMIA
SCUOLA DI VULCANOLOGIA BOLSENA – 1 - 6 SETTEMBRE 2009
117
Questo assume particolare IMPORTANZA soprattutto se si considerano gli obiettivi del PROTOCOLLO DI KYOTO i quali prevedono la diminuzione in atmosfera di almeno il 5 % delle emissioni di gas serra (fondamentalmente CO2) entro il 2012 (Il Protocollo di Kyoto, 1997).
I MAGGIORI oneri di RIDUZIONE sono a carico dei Paesi che nel 1990 avevano una struttura produttiva a bassa efficienza e ad alto impiego di carbone.
L’ITALIA si è impegnata a RIDURRE le proprie emissioni del 6,5% rispetto a quelle registrate nel 1990
Tetto MAX di emissioni di CO2 ITALIA = 207.500 Mt
Al 2005 emissioni CO2 ITALIA = 215.415 Mt
!!! Superamento della soglia max di  8MtCO2
RISCHIO MULTA di € 840.000.000