## Slide 1
Linee guida per il progetto di un parco agricolo

## Slide 2: Definizione e coinvolgimento degli attori
Soggetti economici
Agricoltori (e loro associazioni)
Ristoratori
Commercio alimentare
GDO
Soggetti sociali
Popolazione (rappresentanti politici)
Associazionismo
Scuole
Ospedali
Altri istituti sociali (anziani, portatori di handicap, recupero sociale, ecc.)

## Slide 4: Definizione di uno scenario progettuale generale: Piano agricolo (1/5)
Azioni per il miglioramento ecologico dell’agromosaico:
  incremento dell’indice ecotonale cioè dei margini fra aree agricole e aree naturali
  progettazione di siepi multifunzionali
  progettazione di margini fluviali
  ecc.

## Slide 5: Definizione di uno scenario progettuale generale: Piano agricolo (2/5)
Azioni per il risparmio idrico in agricoltura
  Sistemi irrigui efficienti
  Reimpiego acque reflue
  Costituzione di nuove riserve idriche (laghetti artificiali)
  Realizzazione di frangivento

## Slide 6: Definizione di uno scenario progettuale generale: Piano agricolo (3/5)
Azioni per la produzione e la promozione di produzioni tradizionali e tipiche
  Identificazione produzioni tipiche e di qualità
  Incentivazione delle produzioni tipiche e di qualità
  Commercializzazione diretta dei prodotti del parco
  Interventi per la promozione e divulgazione
  ecc.

## Slide 7: Definizione di uno scenario progettuale generale : Piano agricolo (4/5)
Azioni per la sostenibilità ambientale della agricoltura
  agricoltura biologica
  agricoltura integrata
  gestione sostenibile delle risorse idriche
  aree agricole ad alto valore naturale
  ecc.

## Slide 8: Definizione di uno scenario progettuale generale: Piano agricolo (5/5)
Azioni per la multifunzionalità della agricoltura
  agriturismo
  agricoltura didattica
  agricoltura sociale
  ecc.

## Slide 9: Definizione di uno scenario progettuale generale: Piano infrastrutturale
Sistema dei percorsi
  Integrazione ROTI
  Sistema dei percorsi tematici del parco
  Percorsi di acessibilità di servizio
Aziende e parchi dimostrativi e sperimentali
  Fattorie didattiche
  Sperimentazione agricola
  Collezioni varietà
  Orti botanici
  ecc.

## Slide 10
Azioni per il miglioramento ecologico dell’agromosaico (1/6)
Linee guida per laprogettazione

## Slide 11: Calattini Alice “BIodiversità ed ecomosaico rurale: regole per la progettazione di un parco agricolo in val d’Elsa.

## Slide 14: Le siepi multifunzionali
Funzioni:
  Fascia tampone
  Lotta biologica
  Produzione miele
  Produzione biomassa
  Ecc.
Progettazione
  Queste siepi vanno collocate ai bordi delle colture e si possono potare annualmente.
  In tal modo le loro dimensioni rimangono contenute in modo da non dare fastidio alle colture stesse o nell’esecuzione delle operazioni colturali.

## Slide 15: Fasce tampone Funzionamento ecologico e Progettazione dimensionale

## Slide 16: Lotta biologica
Il Carpino bianco (Carpinus betulus) ospita fitoseidi diversi che possono migrare sulla vite ove controllano Acari Tetranichidi.
Il Nocciolo (Corylus avellana) ospita anch’esso fitoseidi diversi ed in particolare l’Ambliseius aberrans agente di controllo di Acari Tetranichidi.
Il Sambuco (Sambucus nigra) ospita l’afide Aphis sambuci, a carico del quale si sviluppano predatori e parassitoidi che poi migrano sulle colture.
L’Albero di Giuda (Cercis siliquiastrum) ospita la Psilla pulchella e diventa quindi un serbatoio di Antocoridi.

## Slide 17: Siepi mellifere
Nella progettazione di una siepe che abbia tra le sue funzioni anche quella di migliorare il valore apistico del territorio vanno tenuti presenti due criteri: la produttività delle specie impiegate e l’epoca di comparsa dei loro prodotti di interesse apistico.
Attraverso un’attenta valutazione delle epoche di fioritura delle diverse specie è possibile realizzare delle siepi che garantiscano all’alveare un sostentamento alimentare prolungato nel tempo

## Slide 18: Portamento arboreo

## Slide 19: Portamento arbustivo

## Slide 20: Produzione biomassa

## Slide 22
Azioni per il risparmio idrico in agricoltura (2/6)
Linee guida per laprogettazione

## Slide 23: Risparmio idrico in agricoltura (2/6)

## Slide 24
Uso sistemi irrigui efficienti

## Slide 25: Costituzione riserve idriche
Laghetti:
  Collinari di sbarramento
  In pianura di derivazione
Laghetti ad uso multiplo: uno o più dei seguenti usi
  Uso irriguo: è di gran lunga l’uso più comune dei piccoli invasi presenti sul territorio.
  Uso naturalistico, tramite la creazione di ambienti umidi e palustri lungo le sponde.
  Uso per antincendio boschivo.
  Pesca e turismo.
  Produzione di energia tramite fotovoltaico galleggiante.

## Slide 26
Lagetto collinare di sbarramento

## Slide 27
Lagetto di pianura in scavo

## Slide 28: Frangivento
I frangivento limitano la traspirazione delle colture e migliorano l’irrigazione per aspersione.
La riduzione del consumo d’acqua è del 15-20%

## Slide 29
Azioni per la produzione e la promozione di produzioni tradizionali e tipiche
http://prodtrad.regione.toscana.it/

## Slide 30
Azioni per la produzione e la promozione di produzioni tradizionali e tipiche (3/6)
Linee guida per laprogettazione

## Slide 34
https://slowfoodgrosseto.it/